|  | Согласовано: Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» Председатель ТСЖ «Борисово» ____________________/С.Б.Русович/ _____________________/Н.Н.Михалишин/ «_____» ___________ 2013 г. «_____» ___________ 2013 г. |
| --- | --- |

Задание на проектирование

по объекту  капитального ремонта «Многоквартирный жилой дом по

ул. Подполковника Емельянова №№272-282, в г.Калининграде»

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для проектирования Заказчик Вид строительства Стадийность проектирования Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций Основные требования к инженерному оборудованию Сроки выполнения проекта Документация Особые условия Количество экземпляров Особые условия составления проекта | Решение суда ТСЖ «Борисово» Капитальный ремонт Рабочий проект Существующее Существующее В соответствии с современными требованиями предусмотреть: а) замену системы холодного водоснабжения, в том числе: водомерных узлов; разводящих магистралей и стояков; запорной арматуры (в том числе на ответвлении от стояков в квартиру); повысительных установок (при их наличии) на трубопроводы из пластиковых (металлопластиковых) труб; б) замену системы горячего водоснабжения, в том числе: температурных регуляторов жидкости, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования (при их наличии в составе общего имущества) в комплексе для приготовления и подачи горячей воды в распределительную сеть; разводящих магистралей и стояков; запорной арматуры , в том числе на ответвлении от стояков в квартиры на трубопроводы из пластиковых (металлопластиковых) труб; в) замену системы канализования в пределах подвала жилого дома, в том числе: выпусков, сборных трубопроводов и вытяжек, задвижек при их наличии на трубопроводы из ПВХ труб; г) замену электрических сетей, в том числе: ГРЩ, распределительных и групповых щитов; внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения; ответвлений от этажных щитков или коробок квартирных счетчиков, установочных коробок и осветительных приборов коммунального освещения на энергосберегающие; групповых линий питания электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем. 30 календарных дней Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов. В сметах стоимость и типы материалов и изделий, предусмотренных в проекте и неуказанных в нормативных сборниках учесть с учетом текущих цен и согласовать с заказчиком. Разработать сметную документацию Разработанную проектно-сметную документацию согласовать со всеми заинтересованными службами. В случае необходимости запросить технические условия, планы этажей, план земельного участка. Проектно-сметную документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается. Капитальный ремонт общедомовых систем осуществляется в эксплуатируемом, не освобожденном здании. |

Разработал: Начальник комплексной проектной группы МКУ «КР МКД»

______________________/ И.В.Крючков