| «СОГЛАСОВАНО» Директор МКУ «КР МКД» ______________ С. Б. Русович «___»______________2015г. | «УТВЕРЖДАЮ» Директор ООО «ЖЭУ-18» ______________ Шешеловская С.Я. «___»______________2015г. |
| --- | --- |

Техническое задание на капитальный ремонт фасада, подвальных помещений, крыльца, подпорных стенок многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 41А Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 41А 3 Заказчик ООО «ЖЭУ-18» 4 Подрядчик Определяется на конкурсной основе 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяются по результатам конкурсного отбора 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 41А необходимо выполнить по решению Центрального районного суда г. Калининграда от 26 марта 2013 года (апелляционное определение от 05 июня 2013 года) капитальный ремонт, в составе:

- ремонт фасада (ремонт фасада с предварительной отбивкой штукатурки и последующей штукатуркой и декоративной отделкой; замена гаражных ворот и входного дверного блока в подъезд; замена отмостки и восстановление подпорных стенок съезда в гараж; замена крыльца);

- ремонт подвальных помещений (замена трех оконных блоков в подвале; восстановление вертикальной гидроизоляции стен подвала; восстановление штукатурки стен подвала; обработка балок подвального перекрытия антикоррозийным составом).

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

5. Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более 90 календарных дней, с учетом климатологии и соблюдения технологического процесса производства работ.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.

- В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

- Подрядчик обязан изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.

6. Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

7. Все ремонтные работы производятся в соответствии:

СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СП 112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве»

| - | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ. |
| --- | --- |

8. Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир.

3. Основные допустимые материалы

|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 (ремонт кладки стен) |
| --- | --- |
|  | Сталь оцинкованная в рулонах толщ. 0,55мм с полимерным покрытием (отливы окон) |
|  | Песок строительный средний |
|  | Щебень фракции 20-40 мм (отмостка) |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная (отмостка) |
|  | Бетон не менее В12,5 (отмостка) |
|  | Цементно-известковый раствор для штукатурных работ М75 |
|  | Сетка армирующая фасадная типа SSA1363-4SM или аналог |
|  | Краска акриловая фасадная, или аналог |
|  | Грунтовка воднодисперсионная типа CERESIT CT 17, или аналог |
|  | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM", или аналог |
|  | Блок оконный металлопластиковый с поворотно-откидным механизмом |
|  | Блок дверной металлический противопожарный, предел огнестойкости EI 45 |
|  | Блок гаражных ворот металлический противопожарный, предел огнестойкости EI 45 |

Материалы для производства работ по восстановлению подпорных стенок съезда в гараж и замене крыльца применять в соответствии с проектным предложением.

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

Инженер ООО «ЖЭУ-18»                                                               Милицина Л.Н.