УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления ТСЖ «Волна-2»

________________________

___________________________2011 год

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома

по адресу, ул.Б.Хмельницкого,24-30 в Московском районе г.Калининграда

- Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Объект: жилое здание |
| 2 | Местоположение объекта | Россия, город Калининград, ул.Б.Хмельницкого,24-30 |
| 3 | Заказчик | ТСЖ «Волна-2» |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации |  |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Начало: 05 июля 2011г. , окончание: 15 сентября 2011г. |
| 7 | Стадийность | Демонтажные работы Строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работы должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории |

- Технические условия и требования.

- В жилом здании необходимо выполнить капитальный ремонт крыши.

- Требования к подрядчику в соответствии с конкурсной документацией.

- Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующихся жилых домов. Работы возможно проводить с 8-00 до 20-00 по рабочим дням, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работы должна быть согласована с заказчиком.

- Ответственность за соблюдение правил безопасности, охраны труда и санитарно- гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ, соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа предъявляется заказчику. При проведении работ предусмотреть контейнер для строительного мусора, установку биотуалета.

- Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком.

- Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ.

Окончательный расчет производится после подписания комиссией акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по договору является банковская гарантия на сумму аванса по настоящему договору.

- Начало выполнения работ с момента заключения договора подряда. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту:

Начало: 05 июля 2011г. , окончание: 15 сентября 2011г.

- Стоимость капитального ремонта крыши составляет  1 182 575 руб. (в том числе НДС 18 %)

- Срок предоставления гарантий качества выполненных работ не менее 3-х лет. В течение гарантийного срока устраняются за счет подрядчика все недоработки.

- До подписания договора подряда подрядчик обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением его оплаты.

- В случае привлечения субподрядной организации к исполнению работ по договору подряда подрядчик обязан согласовать эту возможность и предполагаемую кандидатуру с заказчиком.

- Перечень основных видов работ по капитальному ремонту крыши:

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. КРОВЛЯ |
| 1. | Разборка покрытий кровель рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 11 |
| 2. | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытий | 5.5 |
| 3. | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчанных: толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 5.5 |
| 4. | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчанных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины (к 12-01-017-01) | 100 м2 стяжек | 5.5 |
| 5. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 11 |
| 6. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 11 |
| 7. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0.96 |
| 8. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 1.44 |
| 9. | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м | 100 м | 0.38 |
| 10. | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | дефлектор | 15 |
| 11. | Дефлектор | шт. | 15 |
| 12. | Смена частей канализационного стояка флюгарки | шт. | 17 |
|  | Раздел 2. Козырьки лоджий |
| 13. | Разборка покрытий кровель рулонных материалов | 100 м2 пок. кровель | 0.4 |
| 14. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0.15 |
| 15. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0.4 |
| 16. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 0.4 |
| 17. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0.38 |
|  | Раздел 3. Козырьки над подъездами |
| 18. | Разборка покрытий кровель рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 0.58 |
| 19. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0.2 |
| 20. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0.58 |
| 21. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 0.58 |
| 22. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0.38 |
| 23. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 46.25 |
| 24. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 46.25 |

- Материалы:

1.Верхний слой- наплавляемый материал ЭКП-4,5, толщ.4,0+5%мм на основе полиэстерного нетканого полотна, 160г/м2, разрывной силой при растяжении, вдоль/поперек 500/280Н/50мм, теплостойкостью 90град.С/2часа.

2.Нижний слой- наплавляемый материал ЭПП-4, толщ.3,5+5%мм на основе полиэстерного нетканого полотна, 160г/м2, разрывной силой при растяжении, вдоль/поперек 500/280Н/50мм, теплостойкостью 90град.С/2часа.

3.Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной 0,7 мм

4.Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть

разрешены для проведения ремонтных работ в жилых домах, иметь сертификаты качества

или соответствия, паспорта.