«Утверждаю»

Директор ООО «УК Управдом»

_______________В.А. Тишковец

«___»____________2013г

Техническое задание

на капитальный ремонт черепичной кровли

МКД №39 по ул. Коммунистической (с заменой на металлочерепицу) в  Московском  районе

г.Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Коммунистическая, 39 |
| 3 | Заказчик | ООО «УК Управдом» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №39 по ул. Коммунистической необходимо выполнить капитальный ремонт черепичной кровли (с заменой на металлочерепицу). |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |
| 5 | Цена лота: _________ рублей в том числе НДС 18% |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 30 календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» МДС 12-47.2008 «Устройство кровли из металлочерепицы. Проект производства работ» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 11 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 12 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 13 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |

|  | № пп Наименование работ и затрат Единица измерения Количество 1 2 3 4 1. Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы 100 м2 покрытия 2.39 2. Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 кровли 2.39 3. Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 100 м2 2.39 4. Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки 2.151 5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев 100 м 0.46 6. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 100 м 0.31 7. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок) 100 м 0.67 8. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 100 м 0.46 9. Разборка лобовой доски (прим) 100 м2 подшивки 0.14 10. Устройство лобовой доски (прим) 100 м2 потолка 0.14 11. Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски 100 м2 окрашиваемой поверхности 0.14 12. Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (прим) 100 м2 проемов 0.0048 13. Блок оконный пластиковый одностворчатый, С поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 м2 0.48 14. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 0.04 15. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм 100 м трубопровода 0.04 16. Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 0.56 17. Проходной элемент для крепления фанового стояка шт 2 18. Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки 1 шт. 2 19. Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 100 м2 обрабатываемой поверхности 8.022 20. Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины кг 166.0554 | 21. Покрытие пленкой кровель (прим) 100 м2 покрытия 2.39 22. Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН м2 298.75 23. Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 100 окон 0.06 24. Устройство слуховых окон 1 слуховое окно 6 25. Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 м2 2.88 26. Разборка засыпного утеплителя деревянных Стен толщ. 150 мм (мансарда) примен. 100 м2 стен 0.7 27. Покрытие пленкой кровель (прим) | 100 м2 покрытия 0.7 28. Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН м2 87.5 29. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 1 м3 изоляции 10.5 30. Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм м2 214.2 31. Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м 100 м 0.53 32. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов 100 м труб и покрытий 0.53 33. Устройство желобов подвесных 100 м желобов 0.53 34. Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля 100 м2 кровли 2.39 35. Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием м2 28 36. Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 м 0.4 37. Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 100 шт. 0.1 38. Смена отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0.05 39. Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 шт. 0.05 40. Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 100 шт. 0.4 41. Разборка покрытий кровель из листовой стали (прим) 100 м2 покрытия 0.24 42. Обивка боковин мансардных окон кровельной сталью оцинкованной 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 0.24 43. Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием т 0.1056 44. Ограждение кровель перилами (снегозадержатели) 100 м 0.5 45. Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал 100 м труб 0.03 46. Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 1000 шт. 0.126 47. На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов) 100 м труб 0.03 48. Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 1000 шт. 0.33 49. Устройство обделки оголовников из оцинкованной стали 100 м2 покрытия 0.048 50. Оштукатуривание поверхности дымовых труб 100 м2 поверхности 0.3 51. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб) 100 м2 окрашиваемой поверхности 0.3 52. Погрузка мусора в автотранспортные средства т 11.17 53. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) т 11.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,52 мм с полимерным покрытием. |
| --- | --- |
| 2 | Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,55 мм |
| 3 | Доска обрезная толщиной 30 мм |
| 4 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 5 | Доска обрезная для усиления стропильной системы150*50мм |
| 6 | Доска обрезная для замены кобылок 100*50 мм |
| 7 | Брус обрезной 100*150мм, 150*150мм |
| 8 | Антисептик антипирен «Пирилакс СС-2 » для древесины |
| 9 | Доборные элементы к металлочерепице толщиной не менее 0,55 мм |
| 10 | Минераловатный утеплитель «ISOVER» КТ40 либо аналог |
| 11 | Пленка подкровельная типа «ЮТАВЕК» 135 либо аналог |
| 12 | Кирпич керамический одинарный, размером 250*125*65 мм, марка 125 |
| 13 | Водосточная система диаметром не менее 120 мм (или по расчету) |
| 14 | Блок оконный пластиковый одностворчатый с поворотно-откидной створкой и однокамерным стеклопакетом площадью до 0,5 м2 |
| 15 | Люк-окно ПВХ 0,6*0,8 м |
| 16 | Проходной элемент заводского изготовления для перехода фанового стояка через кровлю. |

Примеры узлов:

|  | Снегозадержание: Снегозадержатель крепится под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием ок. 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большим шурупом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размера. |
| --- | --- |
|  | Разделки дымоходов: Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и металлочерепица (как показано на рисунке). Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту (например, Экобит). |
|  | Монтаж коньковой планки: Для вентиляции подкровельного пространства листы не должны сходиться под коньковой планкой вплотную друг к другу. По верхнему краю металлочерепицы приклейте уплотнительную ленту. Конек прикрепите к листам саморезами в верхней точке каждой второй волны. Нахлест планок по длине 10 см. |
|  | Кровельное ограждение: Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Обрешетка под нее выполняется сплошной. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия Ш11 мм в верхний и Ш9 мм в нижней перекладине секции и опоре, через которые осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами М10х35 и М8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места сопряжения секций герметизируют. |
|  | Монтаж желобов: При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы. |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. Представлять Заказчику расчет стоимости НДС на материалы и механизмы (для организаций - Подрядчиков работающих на упрощенной системе налогообложения). По окончании работ представлять исполнительные схемы.

3. Сертификаты качества на материалы, счета фактуры на приобретенные материалы, указанные в смете как «Цена Поставщика».

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Подпись: _______________ | Инженер ООО «УК Управдом» Бояркина Т.Б. |
| --- | --- | --- |