|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор МКУ «КР МКД» |
|  | _____________ / С.Б. Русович / |
|  | «____» __________ 2015 года |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт подвальных помещений, фасада без утепления, внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома № 51-55                                 по  ул. Клавы Назаровой в г. Калининграде

- Основные данные по объекту.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный, двухэтажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Клавы Назаровой, дом № 51-55 |
| 3 | Технический Заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Данные подрядной организации | По результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | По результатам конкурса |
| 7 | Стадийность | Строительно-ремонтные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания |

2. Технические условия и требования

- В многоквартирном доме № 51-55 по ул. Клавы Назаровой необходимо   выполнить по решению Московского районного суда г. Калининграда от 24.06.2013 года капитальный  ремонт:

- штукатурки потолка и стен подвала с обработкой от коррозии балок перекрытия над подвалом;

-  пола подвала;

- замену оконных блоков в подвале, чердаке (торцевые стены), лестничных клетках;

- фасадов, со снятием старой штукатурки, ремонтом кирпичной кладки стен, заделкой трещин, улучшенной штукатуркой и покраской наружных стен фасадов здания;

- замену дверных блоков входных в подвал, подъезд;

- бетонных площадок и ступеней спуска в подвал;

- бетонных площадок, ступеней, крылец входов подъездов, входов в подвал со стороны дворового фасада;

- системы канализации в пределах подвала;

- отмостки вокруг здания.

- Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося многоквартирного жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ в обязательном порядке согласовывается с Техническим Заказчиком.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  Подрядчика, ответственный за производство работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому Заказчику.

- Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы основных материалов до начала производства работ в обязательном порядке согласовываются с Техническим Заказчиком и Строительным контролем.

- Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более  150   календарных дней.

- В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно  уведомить Технического Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Техническим Заказчиком и Строительным контролем технологические карты на выполнение капитального ремонта многоквартирного жилого дома с деталировкой узлов.

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты для прохода и над входами в подъезд, информационный баннер.

- Передача объекта Подрядчику происходит по Акту приемо-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.

- Внимание! До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ.

- Стоимость капитального ремонта: согласно утвержденной сметной стоимости.

- Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

- Все ремонтные работы производятся на основании: требований СНиП, МДС, ГОСТ и прочих нормативных документов, действующих на территории РФ.

- Все конструктивные узлы согласовываются с Техническим Заказчиком и Строительным контролем.

- Технический Заказчик совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

- Подрядчик до подписания договора подряда имеет право заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить  Техническому Заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

3. Материалы.

| № п/п | Наименование, марка применяемых материалов | Допуски, ограничения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Подвал. |  |  |
| 1. | Грунтовка ГФ-021 | Аналог | Согласовать |
| 2. | Грунтовка воднодисперсная CERESIT CT17 | Аналог | Согласовать |
| 3. | Цементно-известковый раствор М 75 | Аналог | Согласовать |
| 4. | Бетон | В-15 | Не менее |
| 5. | Мастика Битуминоль | Аналог | Согласовать |
| 6. | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки д=5 мм | Аналог | Согласовать |
| 7. | Блок дверной металлический | 900х1900 мм | Согласовать |
|  | Раздел 2. Фасад. |  |  |
| 1. | Грунтовка воднодисперсная CERESIT CT17 | Аналог | Согласовать |
| 2. | Кирпич керамический одинарный | М-150 | Согласовать |
| 3. | Цементно-известковый раствор М 100 | Аналог | Согласовать |
| 4. | Сталь оцинкованная с полимерным покрытием | Толщ. 0.5мм | Не менее |
| 5. | Сталь оцинкованная | Толщ. 0.7мм | Не менее |
| 6. | Жалюзийные решетки метал. | Разм. 200х200 мм | Согласовать |
| 7. | Блок дверной металлический | 1400х2100 мм | Согласовать |
| 8. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм) | Разм. 1.1х1.4 м | Согласовать |
| 9. | Блок оконный пластиковый полукруглой конфигурации одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом (24 мм) | Разм. 1.1х0.7® м | Согласовать |
| 10. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм) | Разм. 0.5х0.5 м | Согласовать |
| 11. | Доски подоконные ПВХ | шириной 350 мм | Не менее |
| 12. | Сетка стеклянная строительная СС-1 | Аналог | Согласовать |
| 13. | Клей универсальный типа «BOLIX WM» | Аналог | Согласовать |
| 14. | Бетон | В-15 | Не менее |
| 15. | Угловая сталь ВСт3кп2 | 50х50х5 мм | Не менее |
| 16. | Минеральный или полимерминеральный пастовый состав на латексной основе (размер зерна до 3 мм) | Аналог | Согласовать |
| 17. | Краска ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | Аналог | Согласовать |
| 18. | Кабель-канал (короб) 100х60 мм | Аналог | Согласовать |
|  | Раздел 4. Водоотведение. |  |  |
| 1. | Трубы канализационные из ПВХ высокой плотности | Диам. 110мм | Согласовать |
| 2. | Переход чугун/пластик 110 мм (с резинкой 124/110) | Аналог | Согласовать |
| 3. | Тройник ПВХ/ПП 90˚ 110х110 | Аналог | Согласовать |
| 4. | Ревизия ПВХ Дн=110 мм | Аналог | Согласовать |
| 5. | Колено ПВХ 45˚d=110 мм | Аналог | Согласовать |
| 6. | Люк сварной стальной 0.6х0.6 м | Аналог | Согласовать |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде.

4. Качество работ и организационные вопросы:

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект у Технического Заказчика по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе производства работ ранее согласованную технологию и строительные материалы (качественные характеристики) без согласования с Техническим Заказчиком.

Своевременно принимать меры по устранению выявленных замечаний и до их устранения к дальнейшим работам не приступать.

Подрядчику до сдачи объекта в эксплуатацию в обязательном порядке произвести испытания выполненной огнебиозащиты деревянных конструкций лицензированными специализированными организациями с предоставлением актов испытаний.

Приемка объекта в эксплуатацию будет производиться только после устранения всех выявленных замечаний и возмещения причиненного ущерба при производстве ремонтных работ.

| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД» В.А. Зуев |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД» О.В. Толмачева |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |