| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 224 287 | руб. | Смета на сумму: | 1 224 287 | руб. |
| и.о. директора МКУ ГО «Город Калининград» | Генеральный директор |
| «КР МКД» | ООО «ЖЭУ-7» |
| ________________ /Ю.Г. Поломошнов / | ________________ /Грипич Н.Н. / |
| «01» июля 2016г. | «01» июля 2016 г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 6-8 по Ленинскому проспекту г.Калининград |
| Сметная стоимость: | 1 224.287 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.754 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 130.341 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |
| 1. | ТЕРр 68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.0666 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 459.59 | 142.95 | 316.64 | 16.9 | 5.27 | 4 084 | 2 416 | 1 669 |
|  |  |  |  |  | 473.09 |  |  | 31.51 | 1 | 16.9 |  |  | 532 |
|  | Объем: 74*0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 181.44 |  |  |  | 88% | 2 594 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 104.68 |  |  |  | 48% | 1 415 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 745.70 |  |  |  |  | 8 093 |  |  |
| 2. | ТЕРр 68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 0.18 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 304.17 | 112.55 | 191.62 | 16.91 | 4.91 | 2 844 | 1 903 | 941 |
|  |  |  |  |  | 105.56 |  |  | 19.00 | 1 | 16.9 |  |  | 321 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 136.81 |  |  |  | 88% | 1 957 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 78.93 |  |  |  | 48% | 1 068 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 519.91 |  |  |  |  | 5 869 |  |  |
| 3. | ТССЦпг 01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 16.434 | 3.71 |  | 3.13 | 60.91 |  | 51.44 | 1 | 8.66 | 579 |  | 445 |
|  |  |  |  |  | 0.36 |  |  | 5.92 | 1 | 14.17 |  |  | 84 |
|  | Объем: 6.66*2.2+(18*0.3*0.15)*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 5.92 |  |  |  | 100% | 84 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 3.55 |  |  |  | 60% | 50 |  |  |
| 4. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 16.43 | 16.40 |  | 16.40 | 269.45 |  | 269.45 |  | 9.26 | 2 495 |  | 2 495 |
|  | Объем: 6.66*2.2+(18*0.3*0.15)*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощение территории плиткой толщ. 8 см |
| 5. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.16 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 775.49 | 19.98 | 753.82 | 16.9 | 9.37 | 7 409 | 338 | 7 063 |
|  |  |  |  | 10.54 | 657.79 |  | 1.69 | 105.25 | 4.72 | 16.91 |  | 8 | 1 780 |
|  | Объем: 400*0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 118.97 |  |  |  | 81% | 1 716 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 53.85 |  |  |  | 34% | 720 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 948.31 |  |  |  |  | 9 845 |  |  |
| 6. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 256 | 16.40 |  | 16.40 | 4 198.40 |  | 4 198.40 |  | 9.26 | 38 877 |  | 38 877 |
|  | Объем: 160*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕР 01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.16 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 55.19 | 3.96 | 50.38 | 16.9 | 9.05 | 527 | 67 | 456 |
|  |  |  |  | 5.27 | 49.16 |  | 0.84 | 7.87 | 4.72 | 16.91 |  | 4 | 133 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 11.24 |  |  |  | 81% | 162 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 5.09 |  |  |  | 34% | 68 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 71.52 |  |  |  |  | 757 |  |  |
| 8. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.8 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 2 016.11 | 107.02 | 1 894.69 | 16.9 | 6.09 | 13 411 | 1 809 | 11 539 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.48 |  | 14.40 | 158.78 | 4.43 | 16.91 |  | 64 | 2 685 |
|  | Объем: 400*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 377.44 |  |  |  | 121% | 5 438 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 215.30 |  |  |  | 65% | 2 921 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 608.84 |  |  |  |  | 21 770 |  |  |
| 9. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 88 | 104.66 |  |  | 9 210.08 |  |  |  |  | 43 014 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 9 210.08 |  | 488.8 |  |  | 43 014 |  |
|  | Объем: 80*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.4 | 4 752.69 | 320.44 | 4 324.25 | 1 901.08 | 128.18 | 1 729.70 | 16.9 | 7.4 | 15 316 | 2 166 | 12 800 |
|  |  |  |  | 108.00 | 612.47 |  | 43.20 | 244.99 | 8.11 | 16.91 |  | 350 | 4 143 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ]; ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ] |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 529.90 |  |  |  | 121% | 7 634 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 302.27 |  |  |  | 65% | 4 101 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 733.25 |  |  |  |  | 27 051 |  |  |
| 11. | ТССЦ 408-0046 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 10-20 мм, м3 | 6 | 292.58 |  |  | 1 755.48 |  |  |  |  | 7 363 |  |  |
|  |  |  |  | 292.58 |  |  | 1 755.48 |  | 1 227.22 |  |  | 7 363 |  |
|  | Объем: 0.400*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТССЦ 408-0047 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 20-40 мм, м3 | 75.6 | 246.68 |  |  | 18 649.01 |  |  |  |  | 89 188 |  |  |
|  |  |  |  | 246.68 |  |  | 18 649.01 |  | 1 179.73 |  |  | 89 188 |  |
|  | Объем: 0.400*189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.2 | 540.62 |  | 540.62 | 108.12 |  | 108.12 | 1 | 8.6 | 930 |  | 930 |
|  |  |  |  |  | 59.01 |  |  | 11.80 | 4.84 | 16.91 |  |  | 200 |
|  | Объем: 400*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ] |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 16.76 |  |  |  | 121% | 242 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 9.56 |  |  |  | 65% | 130 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 134.43 |  |  |  |  | 1 302 |  |  |
| 14. | ТССЦ 407-0028 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 20.4 | 280.61 |  |  | 5 724.44 |  |  |  |  | 42 605 |  |  |
|  |  |  |  | 280.61 |  |  | 5 724.44 |  | 2 088.48 |  |  | 42 605 |  |
|  | Объем: 20*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 40 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 5 762.40 | 4 890.00 | 634.40 | 16.91 | 5.52 | 87 296 | 82 690 | 3 502 |
|  |  |  |  | 5.95 | 0.73 |  | 238.00 | 29.20 | 4.64 | 16.79 |  | 1 104 | 490 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 6 985.26 |  |  |  | 121% | 100 648 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 3 984.55 |  |  |  | 65% | 54 067 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 732.22 |  |  |  |  | 242 011 |  |  |
| 16. | Цена поставщика. Плитка дорожная "БРУСЧАТКА"(кирпич) бетон М400, размер 200х100х80 мм серая, м2 | 408 | 108.87 |  |  | 44 417.32 |  |  | 1 | 1 | 215 424 |  |  |
|  |  |  |  | 108.87 |  |  | 44 417.32 |  | 4.85 | 1 |  | 215 424 |  |
|  | Объем: 400*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =480*1.10/4.85 |
|  | Мощение территории плиткой толщ. 6 см |
| 17. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0109 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 52.83 | 1.36 | 51.35 | 16.9 | 9.37 | 505 | 23 | 481 |
|  |  |  |  | 10.54 | 657.79 |  | 0.11 | 7.17 | 4.72 | 16.91 |  | 1 | 121 |
|  | Объем: 35*0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 8.10 |  |  |  | 81% | 117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 3.67 |  |  |  | 34% | 49 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 64.60 |  |  |  |  | 671 |  |  |
| 18. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 17.4 | 16.40 |  | 16.40 | 285.36 |  | 285.36 |  | 9.26 | 2 642 |  | 2 642 |
|  | Объем: 10.9*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.0109 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 3.76 | 0.27 | 3.43 | 16.9 | 9.05 | 36 | 5 | 31 |
|  |  |  |  | 5.27 | 49.16 |  | 0.06 | 0.54 | 4.72 | 16.91 |  |  | 9 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 0.77 |  |  |  | 81% | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 0.35 |  |  |  | 34% | 5 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4.88 |  |  |  |  | 52 |  |  |
| 20. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.07 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 176.41 | 9.36 | 165.79 | 16.9 | 6.09 | 1 173 | 158 | 1 010 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.48 |  | 1.26 | 13.89 | 4.43 | 16.91 |  | 6 | 235 |
|  | Объем: 35*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 33.02 |  |  |  | 121% | 476 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 18.83 |  |  |  | 65% | 255 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 228.26 |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
| 21. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 7.7 | 104.66 |  |  | 805.88 |  |  |  |  | 3 764 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 805.88 |  | 488.8 |  |  | 3 764 |  |
|  | Объем: 7*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТЕР 27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.0175 | 540.62 |  | 540.62 | 9.46 |  | 9.46 | 1 | 8.6 | 81 |  | 81 |
|  |  |  |  |  | 59.01 |  |  | 1.03 | 4.84 | 16.91 |  |  | 17 |
|  | Объем: 35*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ] |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 1.46 |  |  |  | 121% | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 0.83 |  |  |  | 65% | 11 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11.76 |  |  |  |  | 113 |  |  |
| 23. | ТССЦ 407-0028 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 17.85 | 280.61 |  |  | 5 008.89 |  |  |  |  | 37 279 |  |  |
|  |  |  |  | 280.61 |  |  | 5 008.89 |  | 2 088.48 |  |  | 37 279 |  |
|  | Объем: 17.5*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТЕР 27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 3.5 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 504.21 | 427.88 | 55.51 | 16.91 | 5.52 | 7 638 | 7 235 | 306 |
|  |  |  |  | 5.95 | 0.73 |  | 20.83 | 2.56 | 4.64 | 16.79 |  | 97 | 43 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 611.22 |  |  |  | 121% | 8 806 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 348.66 |  |  |  | 65% | 4 731 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 464.09 |  |  |  |  | 21 175 |  |  |
| 25. | Цена поставщика. Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая, м3 | 35.7 | 104.33 |  |  | 3 724.58 |  |  | 1 | 1 | 18 064 |  |  |
|  |  |  |  | 104.33 |  |  | 3 724.58 |  | 4.85 | 1 |  | 18 064 |  |
|  | Объем: 35*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =460*1.10/4.85 |
|  | Установка бортовых камней |
| 26. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0117 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 56.71 | 1.46 | 55.12 | 16.9 | 9.37 | 542 | 25 | 517 |
|  |  |  |  | 10.54 | 657.79 |  | 0.12 | 7.70 | 4.72 | 16.91 |  | 1 | 130 |
|  | Объем: 130*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 8.70 |  |  |  | 81% | 126 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 3.94 |  |  |  | 34% | 53 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69.35 |  |  |  |  | 720 |  |  |
| 27. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 18.7 | 16.40 |  | 16.40 | 306.68 |  | 306.68 |  | 9.26 | 2 840 |  | 2 840 |
|  | Объем: 11.7*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕР 01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.0117 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 4.04 | 0.29 | 3.68 | 16.9 | 9.05 | 39 | 5 | 33 |
|  |  |  |  | 5.27 | 49.16 |  | 0.06 | 0.58 | 4.72 | 16.91 |  |  | 10 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 0.83 |  |  |  | 81% | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 0.37 |  |  |  | 34% | 5 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.24 |  |  |  |  | 56 |  |  |
| 29. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0585 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 147.43 | 7.83 | 138.55 | 16.9 | 6.09 | 981 | 132 | 844 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.48 |  | 1.05 | 11.61 | 4.43 | 16.91 |  | 5 | 196 |
|  | Объем: 130*0.3*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 27.60 |  |  |  | 121% | 397 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 15.75 |  |  |  | 65% | 213 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 190.78 |  |  |  |  | 1 591 |  |  |
| 30. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 6.14 | 104.66 |  |  | 642.61 |  |  |  |  | 3 001 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 642.61 |  | 488.8 |  |  | 3 001 |  |
|  | Объем: 5.58*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 1.3 | 5 013.40 | 682.44 | 81.37 | 6 517.42 | 887.17 | 105.78 | 16.91 | 7.71 | 41 783 | 15 002 | 816 |
|  |  |  |  | 4 249.59 | 10.25 |  | 5 524.47 | 13.33 | 4.7 | 16.91 |  | 25 965 | 225 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 1 278.71 |  |  |  | 121% | 18 425 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 729.41 |  |  |  | 65% | 9 898 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 525.54 |  |  |  |  | 70 105 |  |  |
| 32. | ТССЦ 403-8021 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 130 | 76.13 |  |  | 9 896.90 |  |  |  |  | 45 304 |  |  |
|  |  |  |  | 76.13 |  |  | 9 896.90 |  | 348.49 |  |  | 45 304 |  |
| 33. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.00185 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 8.97 | 0.23 | 8.72 | 16.9 | 9.37 | 86 | 4 | 82 |
|  |  |  |  | 10.54 | 657.79 |  | 0.02 | 1.22 | 4.72 | 16.91 |  |  | 21 |
|  | Объем: 22*0.28*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1.38 |  |  |  | 81% | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 0.62 |  |  |  | 34% | 9 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10.97 |  |  |  |  | 115 |  |  |
| 34. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 3 | 16.40 |  | 16.40 | 49.20 |  | 49.20 |  | 9.26 | 456 |  | 456 |
|  | Объем: 1.85*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ТЕР 01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.00185 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 0.64 | 0.05 | 0.58 | 16.9 | 9.05 | 6 | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 5.27 | 49.16 |  | 0.01 | 0.09 | 4.72 | 16.91 |  |  | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 0.13 |  |  |  | 81% | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 0.06 |  |  |  | 34% | 1 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0.83 |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 36. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0062 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 15.62 | 0.83 | 14.68 | 16.9 | 6.09 | 104 | 14 | 89 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.48 |  | 0.11 | 1.23 | 4.43 | 16.91 |  |  | 21 |
|  | Объем: 22*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 2.93 |  |  |  | 121% | 42 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 1.67 |  |  |  | 65% | 23 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20.21 |  |  |  |  | 169 |  |  |
| 37. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 0.68 | 104.66 |  |  | 71.17 |  |  |  |  | 332 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 71.17 |  | 488.8 |  |  | 332 |  |
|  | Объем: 0.62*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня | 0.22 | 937.76 | 682.44 | 81.37 | 206.31 | 150.14 | 17.90 | 16.91 | 7.71 | 2 857 | 2 539 | 138 |
|  |  |  |  | 173.95 | 10.25 |  | 38.27 | 2.26 | 4.7 | 16.91 |  | 180 | 38 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ] |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 216.41 |  |  |  | 121% | 3 118 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 123.44 |  |  |  | 65% | 1 675 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 546.16 |  |  |  |  | 7 650 |  |  |
| 39. | ТССЦ 402-0004 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.0044 | 569.06 |  |  | 2.50 |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  | 569.06 |  |  | 2.50 |  | 2 961.87 |  |  | 13 |  |
|  | Объем: (0.22)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТССЦ 401-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 1.116 | 685.00 |  |  | 764.46 |  |  |  |  | 3 645 |  |  |
|  |  |  |  | 685.00 |  |  | 764.46 |  | 3 266.42 |  |  | 3 645 |  |
|  | Объем: (0.22)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | ТССЦ 403-8023 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 22 | 34.14 |  |  | 751.08 |  |  |  |  | 4 159 |  |  |
|  |  |  |  | 34.14 |  |  | 751.08 |  | 189.04 |  |  | 4 159 |  |
|  | прочие работы. |
| 42. | ТЕРр 68-37-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см, 1 колодец | 11 | 103.99 | 11.18 | 3.04 | 1 143.89 | 122.98 | 33.44 | 16.91 | 9.48 | 9 921 | 2 080 | 317 |
|  |  |  |  | 89.77 |  |  | 987.47 |  | 7.62 | 1 |  | 7 525 |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 127.90 |  |  |  | 88% | 1 830 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 73.79 |  |  |  | 48% | 998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 345.58 |  |  |  |  | 12 750 |  |  |
| 43. | ТЕР 27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство средств технического регулирования, 100 п. м | 0.1 | 466.00 | 165.14 | 182.08 | 46.60 | 16.51 | 18.21 | 16.91 | 8.84 | 509 | 279 | 161 |
|  |  |  |  | 118.78 | 8.29 |  | 11.88 | 0.83 | 5.76 | 16.91 |  | 68 | 14 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 24.62 |  |  |  | 121% | 355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 14.05 |  |  |  | 65% | 190 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85.27 |  |  |  |  | 1 054 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 126 870.85 | 7 031.00 | 11 522.10 |  |  | 759 122 | 118 891 | 91 566 |
|  |  |  | 108 308.25 | 678.36 |  |  |  | 548 533 | 11 450 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 121 700.85 | 7 031.00 | 6 361.57 |  |  | 711 233 | 118 891 | 43 811 |
|  |  |  | 108 308.25 | 672.44 |  |  |  | 548 533 | 11 366 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 101 424.40 |  |  |  |  | 513 155 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 42; %=81 - по стр. 5, 7, 17, 19, 26, 28, 33, 35; %=121 - по стр. 8, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31, 36, 38, 43) | 10 701.60 |  |  |  |  | 154 148 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 42; %=34 - по стр. 5, 7, 17, 19, 26, 28, 33, 35; %=65 - по стр. 8, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31, 36, 38, 43) | 6 089.65 |  |  |  |  | 82 605 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 138 492.10 |  |  |  |  | 947 986 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 5 170.00 |  | 5 160.53 |  |  | 47 889 |  | 47 755 |
|  |  |  |  | 5.92 |  |  |  |  | 84 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3) | 5.92 |  |  |  |  | 84 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3) | 3.55 |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 5 170.00 |  |  |  |  | 47 889 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 143 662.10 |  |  |  |  | 995 875 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 3 074.37 |  |  |  |  | 21 312 |  |  |
|  | ИТОГО | 146 736.47 |  |  |  |  | 1 017 187 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 2 934.73 |  |  |  |  | 20 344 |  |  |
|  | ИТОГО | 149 671.20 |  |  |  |  | 1 037 531 |  |  |
|  | НДС 18% | 26 940.82 |  |  |  |  | 186 756 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 176 612.02 |  |  |  |  | 1 224 287 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 10 701.60 |  |  |  |  | 154 148 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 6 089.65 |  |  |  |  | 82 605 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |