«Утверждаю»				 			                                                                Директор МКУ ГО «Город Калининград» 			                                                                            «КР МКД»

_____________________ С.Б. Русович		                                                                                         «____» _____________________2015г.

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, внутридомовой инженерной системы электроснабжения

многоквартирного дома № 34-34а по ул.Тельмана г.Калининграда

(объект культурного наследия).

- Основные данные по объекту:

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г.Калининград ул.Тельмана, 34-34а |
| 3 | Технический заказчик | МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования:

| 1 | В многоквартирном доме № 34-34а по ул.Тельмана г.Калининграда необходимо выполнить капитальный ремонт, в том числе: - ремонт крыши; - ремонт фасада с утеплением; - ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 5 | Особые условия: Сроки производства работ: не более 150 календарных дней, с учетом климатологии. Начало производства работ: после получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от систему электроснабжения при переходе от старой системы к новой было минимальным. |
| 6 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 | Все ремонтные работы производятся на основании: СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 17.13330.2011 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» СП 50. 13330.2012 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования» «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003г |
| 8 | Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

Основные допустимые материалы:

|  | Крыша |
| --- | --- |
| 1 | Керамическая черепица Tandach либо аналог. |
| 2 | Металлочерепица «Монтерей»толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием либо аналог |
| 3 | Сталь оцинкованная листовая с полимерным покрытием толщиной не менее 0,5 мм |
| 4 | Доска обрезная толщиной 30 мм шириной 150 мм для сплошной обрешетки, не менее II сорта |
| 5 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм, не менее II сорта |
| 6 | Доска обрезная для усиления стропильной системы 150х50мм, не менее II сорта |
| 7 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм, не менее II сорта |
| 8 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины либо аналог |
| 9 | Стекловолокнистый утеплитель «ISOVER» KT 40, толщина 150 мм, либо аналог |
| 10 | Люк-окно FACRO WGI 0,6х0,8 либо аналог |
| 11 | Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,7мм |
| 12 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 |
| 13 | Проходной элемент VILPE XL либо аналог |
| 14 | Водосточная система по расчету |
| 15 | Снегозадержание по расчету |
| 16 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная)типа ЮТАКОН либо аналог |
| 17 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) либо аналог |
|  | Фасад с утеплением |
| 18 | Грунтовка воднодисперсионная «CERESIT CT 17» либо аналог |
| 19 | Плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна типа «Paroc FAS4» или аналог |
| 20 | Грунтовка полимерная типа «BOLIX O», «BOLIX SG» или аналог |
| 21 | Краска силикатная типа «BOLIX SZ» или аналог |
| 22 | Клей универсальный для систем утепления типа «BOLIX WM» или аналог |
| 23 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа «BOLIX ZW» или аналог |
| 24 | Штукатурка фасадная декоративная типа «BOLIX MPKA 15DM» или аналог |
| 20 | Краска фасадная перхлорвиниловая |
| 21 | Дверной блок металлический противопожарный 1000х2100 мм Е 1 45 |
| 22 | Блок дверной сосна 1000х2100 мм |
| 23 | Грунтовка ГФ-021 |
| 24 | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм |
| 25 | Блок оконный пластиковый одностворчатый с поворотно-откидной створкой |
| 26 | Подоконные доски ПВХ |
| 27 | Бетон В 15 |
| 28 | Эмаль ПФ-115 |
|  | Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
| 29 | Лампы энергосберегающие |
| 30 | Коробка распределительная IP 44 |
| 31 | Выключатель наружный универсальный IP 44 |
| 32 | Кабель ВВГ нг(А) LS 3х1,5 мм2 либо аналог |
| 33 | Труба НПВХ для электропроводок, диаметр 25 мм |
| 34 | Кабель ВВГ нг(А) LS 3х4 мм2 либо аналог |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Подрядчик обязан произвести приемо-сдаточные испытания в соответствии с гл. 1.8. ПУЭ (изд. 7) и сдать электроустановку в эксплуатацию согласно действующему регламенту.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. По окончании работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Техническому заказчику МКУ «КР МКД» первый экземпляр приемо-сдаточной документации в соответствии с И 1.13-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приемо-сдаточных испытаний.

4. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заданием МКУ «КР МКД».

5. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»		                Г.А. Мацепура

Проверил:

зам. начальника отдела контроля

МКУ ГО «Город Калининград «КР МКД»			     О.В. Толмачева