| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭК № 17» |
| ____________________ С.Б. Русович | ______________ О.Н. Чикулаева |
| «___» _________________ 2014 г. | «___»____________2014 г. |

Техническое задание

на капитальный ремонт черепичной кровли и чердачного перекрытия

МКД № 145-147 по пр. Мира  в Центральном районе

г. Калининграда (по решению суда).

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград пр. Мира, 145-147 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭК №17» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 145-147 по пр. Мира необходимо выполнить капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить в будние дни с 8-.00 до 21-00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |
| 5 | Цена лота: согласно сметной стоимости |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 80 календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 3) Кровельное покрытие снимать с возможным сохранением материала. |
| 7 | Заказчик совместно с Подрядчиком и представителем строительного контроля имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и строительным контролем и МКУ «КР МКД». |
| 9 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |
| 10 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 11 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |

Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту кровли из металлочерепицы и перекрытия МКД №145-147 по пр. Мира

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Крыша |
| 1. | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 3.76 |
| 2. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.76 |
| 3. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 3.76 |
| 4. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металочерепицы (прим.) | 100 м2 | 3.76 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.18 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1.2 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.9 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 5 |
| 9. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки) | 100 м | 0.7 |
| 10. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 9.39 |
| 11. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 194.373 |
| 12. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 3.76 |
| 13. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (ЮТАВЕК) | м2 | 470 |
| 14. | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниз) | 100 м2 подшивки | 0.42 |
| 15. | Подшивка потолков под штукатурку (карниз) | 100 м2 потолка | 0.42 |
| 16. | Простая окраска масляными составами по дереву потолков (карниз) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42 |
| 17. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 3.76 |
| 18. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 38 |
| 19. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.6 |
| 20. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов | 100 м труб и покрытий | 0.6 |
| 21. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м(капельник) | 100 м | 0.6 |
| 22. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.6 |
| 23. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.28 |
| 24. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 25. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.04 |
| 26. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 27. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.28 |
| 28. | Разборка люка выхода на кровлю | 100 окон | 0.06 |
| 29. | Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на кровлю из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.024 |
| 30. | Люк для выхода на крышу FAKRO (0,75х0,54) | м2 | 2.43 |
| 31. | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной (мауэрлат и брандмауэр) | м3 кладки | 0.46 |
|  | 1 |
| 32. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал | 100 м труб | 0.02 |
| 33. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.042 |
| 34. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5 до 4 | 100 м труб | 0.02 |
| 35. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.066 |
| 36. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.03 |
| 37. | Устройство оголовников (прим.) | 1 м3 | 0.088 |
| 38. | Окраска пов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 |
|  | 2 |
| 39. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал | 100 м труб | 0.02 |
| 40. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.042 |
| 41. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5 до 5 | 100 м труб | 0.02 |
| 42. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.088 |
| 43. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.038 |
| 44. | Устройство оголовников (прим.) | 1 м3 | 0.12096 |
| 45. | Окраска пов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.038 |
|  | 3 |
| 46. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал | 100 м труб | 0.006 |
| 47. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0126 |
| 48. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5 до 2 | 100 м труб | 0.006 |
| 49. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0066 |
| 50. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.006 |
| 51. | Устройство оголовников (прим.) | 1 м3 | 0.0504 |
| 52. | Окраска пов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.006 |
|  | Перекрытие |
| 53. | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм (ус-во балок) | 100 шт. | 0.24 |
| 54. | Разборка деревянных перекрытий неоштукатуренных | 100 м2 | 0.9 |
| 55. | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок | 100 м2 перекрытий | 0.9 |
| 56. | Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9 | м3 | 0.45 |
| 57. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ | м2 | 199.8 |
| 58. | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм (150мм) | м2 | 275.4 |
| 59. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.63 |
| 60. | Ремонт деревянных балок с заменой концов | 100 концов | 0.18 |
| 61. | Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок | 100 м2 пола | 0.9 |
| 62. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.8 |
| 63. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 37.26 |
| 64. | Подшивка потолков под штукатурку | 100 м2 потолка | 0.9 |
| 65. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 45 |
| 66. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 45 |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,52 мм с полимерным покрытием. |
| --- | --- |
| 2 | Сталь оцинкованная толщиной не менее 0,5 мм |
| 3 | Доска обрезная хвойных пород 100x32 мм, 2-го сорта |
| 4 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 5 | Доска обрезная для усиления стропильной системы 25х150мм |
| 6 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 7 | Антисептик-антипирен «Пирилакс» или эквивалент |
| 8 | Сталь оцинкованная в рулонах, цветная толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием |
| 9 | Кирпич керамический одинарный размером 250*120*65, марка 125 |
| 10 | Снегозадержание из оцинкованной стали с полимерным покрытием (СНИП II-26-76) |
| 11 | Водосточная система из оцинкованной стали с полимерным покрытием (по расчету) |
| 12 | Пленка пароизоляционная типа «ЮТАВЕК» либо аналог |
| 13 | Люк выхода на крышу FAKRO (0,75*0,54) или аналог |
| 14 | Вата минеральная <ISOVER> (или аналог), толщина 50 мм |
| 15 | Доска обрезная хвойных пород толщиной не менее 25 мм |
| 16 | Дополнительные элементы для металлочерепицы, сталь цветная толщиной не менее 0,5 мм |

3.Качество работ и организационные вопросы:

1. Демонтаж обрешетки в полном объеме.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администрации ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

|  | Составил: Подпись: _______________ Инженер ООО «ЖЭК №17» Резников М.А. Проверил: _______________ Гл. инженер ООО «ЖЭК № 17» С.И. Сиротина |  |
| --- | --- | --- |