| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Ген. директор ООО «УЮТ» |
| ________________ /Русович С.Б. / | ________________ / Баранова Н.С. / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт перекрытия жилой комнаты №23 кв.12 по ул.Чайковского,38/40 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных | 100 м2 | 0.237 |
| 2. | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 1 м3 заделки | 0.21875 |
| 3. | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм | 100 шт. | 0.14 |
| 4. | Укладка металлических балок в перекрытиях чердачных | 1 т балок | 0.45817 |
| 5. | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь спокойная, № 14 | т | 0.41697 |
| 6. | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм (опорный лист) | т | 0.0412 |
| 7. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0.237 |
| 8. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 2.37 |
| 9. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 2.417 |
| 10. | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0.237 |
| 11. | Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 22 мм | м2 | 24.3399 |
| 12. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1849 |
| 13. | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 213) | 100 м2 потолка | 0.237 |
| 14. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.237 |
| 15. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 2.5 |
| 16. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 2.5 |

| Составил: | Зам. директора по тех. вопросам ООО «УЮТ» Иванова Л.М. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |