«СОГЛАСОВАНО»                               	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МКУ « КРМКД»                   	Директор

ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»

_____________   С. Б. Русович                   _____________    Ю.С.Королев

«____»______________ 2013года              «____»_____________ 2013года

Техническое задание

на капитальный ремонт кровли из металлочерепицы

МКД №83 по просп. Победы, №1 по ул. Станочной в Центральном районе

г.Калининграда.

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом двухэтажный |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Просп. Победы, д. 83, ул. Станочная, д. 1 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Согласно договора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №83 по просп. Победы, №1 по ул. Станочной необходимо выполнить капитальный ремонт кровли из металлочерепицы. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. Стоимость материалов поставщика обосновать накладной. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с МКУ «КР МКД» |
| 5 | Цена лота: согласно сметной документации. |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 90 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» МДС 12-47.2008 «Устройство кровли из металлочерепицы. Проект производства работ» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 11 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 12 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 13 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |
| 14 | Кровля сложная, скатов - 6. |
| 3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту кровли из металлочерепицы по адресу: просп. Победы, д. 83, ул. Станочная, д. 1 № пп Шифр и № позиции норматива Наименование работ и затрат Единица измерения Количество 1 2 3 4 5 1. Е46-04-008-03 Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы 100 м2 покрытия 8.1 2. Е58-18-1 Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм 100 м2 сменяемой обрешетки 8.1 3. Е58-18-4 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм 100 м2 сменяемой обрешетки 8.1 4. С102-0052 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта м3 25.92 5. Е58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 100 м 0.3 6. Е58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев 100 м 0.71 7. Е58-5-7 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 1 шт. 6 8. Е58-2-1 Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 100 окон 0.02 9. Е58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 100 м труб и покрытий 1.762 10. Е12-01-009-02 Устройство желобов подвесных 100 м желобов 1.762 11. Е58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 м 0.48 12. Е58-10-3 Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 100 шт. 0.16 13. Е58-10-6 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 шт. 0.08 14. Е58-10-5 Смена отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0.08 15. Е58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 100 шт. 0.32 16. Е14-02-015-01 Покрытие пленкой стен и кровель 100 м2 покрытия 8.1 17. С101-4134 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН м2 1012.5 18. Е12-01-023-03 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам сложная кровля 100 м2 кровли 8.1 19. С101-4128 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием м2 68 20. Е12-01-012-01 Установка снегозадержателей 100 м ограждения 0.94 21. Е53-1-5 Разборка засыпного утеплителя деревянных стен 100 м2 стен 4 22. Е14-02-015-01 Покрытие пленкой под утеплитель 100 м2 покрытия 4 23. С101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) м2 500 24. Е26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 1 м3 изоляции 60 25. С104-0097 Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм м2 1200 26. Е26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 100 м2 обрабатываемой поверхности 16.2 27. С113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины кг 335.34 28. Е10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых 100 м2 проемов 0.0072 29. Цена поставщика. Окно-люк выхода на кровлю 0,6*0,6 м2 0.72 30. Е60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал 100 м труб 0.025 31. С404-0006 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 1000 шт. 0.105 32. Е60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 100 м труб 0.02 33. С404-0006 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 1000 шт. 0.044 34. Е60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 100 м труб 0.005 35. С404-0006 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 1000 шт. 0.055 36. Е61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб 100 м2 поверхности 0.084 37. Е15-04-012-01 Окраска труб с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая 100 м2 окрашиваемой поверхности 0.084 38. Х311-1037 Погрузка мусора т 162.727 39. Х403-1-15 Перевозка мусора т 162.727 Основные допустимые материалы: 1 Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,52 мм с полимерным покрытием. 2 Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм 3 Доска обрезная толщиной не менее 25 мм, II сорта 4 Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм 5 Доска обрезная для усиления стропильной системы 150х50мм 6 Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм 7 Огнебиозащита Антисептик-антипилен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 8 Кирпич керамический одинарный размером 250х120х65 мм, марка 125 9 Вата минеральная « ISOVER» толщина 50 мм 10 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН 11 Окно-люк выхода на кровлю 0,6х0,6 12 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа не менее 0,5 мм 13 Расчет водосточной системы производить согласно СНиП II-26-76 «Кровли» п. 4.8 14 Снегозадержание по расчету Снегозадержание: Снегозадержатель крепится под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием ок. 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большим шурупом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размера. Разделки дымоходов: Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и металлочерепица (как показано на рисунке). Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту (например, Экобит). Монтаж коньковой планки: Для вентиляции подкровельного пространства листы не должны сходиться под коньковой планкой вплотную друг к другу. По верхнему краю металлочерепицы приклейте уплотнительную ленту. Конек прикрепите к листам саморезами в верхней точке каждой второй волны. Нахлест планок по длине 10 см. Кровельное ограждение: Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Обрешетка под нее выполняется сплошной. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия Ш11 мм в верхний и Ш9 мм в нижней перекладине секции и опоре, через которые осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами М10х35 и М8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места сопряжения секций герметизируют. Монтаж желобов: При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы. 4.Качество работ и организационные вопросы: 1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет. 2. Представлять Заказчику расчет стоимости НДС на материалы и механизмы (для организаций - Подрядчиков работающих на упрощенной системе налогообложения). По окончании работ представлять исполнительные схемы. 3. Сертификаты качества на материалы, счета фактуры на приобретенные материалы, указанные в смете как «Цена Поставщика». 4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора. 5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. 6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. 7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД». 8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. Составил: Подпись: _______________ |