| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 304 617 | руб. | Смета на сумму: | 304 617 | руб. |
| Директор МКУ «КРМД» |  |
|  | Директор ООО «ЖЭУ-7» |
| ________________ С.Б.Русович / | ________________ / Т.В.Просвирина / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Капитальный ремонт |
| Объект: | Капитальный ремонт г. Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт (замена) внутренней системы газоснабжения многоквартирного жилого дома №41 по ул. Сергеева в г. Калининграде |
| Сметная стоимость: | 304.617 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.099 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.498 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 72.673 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1. | Е19-01-016-01 Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм, 1 обрезка | 4 | 191.89 | 25.12 | 155.85 | 767.54 | 100.46 | 623.40 | 14.16 | 4.45 | 4 488 | 1 423 | 2 774 |
|  |  |  |  | 10.92 | 15.51 |  | 43.68 | 62.04 | 6.67 | 14.15 |  | 291 | 878 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 186.88 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 2 255 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 115.38 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 1 289 |  |  |
| 2. | Е65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.81 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 316.90 | 247.62 | 6.71 | 14.16 | 4.47 | 3 753 | 3 506 | 30 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.29 |  | 62.57 | 1.04 | 3.46 | 14.2 |  | 217 | 15 |
|  | Объем: 11.5+45+24.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 184.01 |  |  |  | =(74* (0.85)) | 2 218 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 124.33 |  |  |  | =(50* (0.8)) | 1 408 |  |  |
| 3. | С509-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов, т | 0.1782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.46 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.81)*0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 0.1 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 67.32 | 52.59 | 1.42 | 14.16 | 4.45 | 797 | 745 | 6 |
|  |  |  |  | 133.13 | 2.20 |  | 13.31 | 0.22 | 3.46 | 14.16 |  | 46 | 3 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 39.08 |  |  |  | =(74* (0.85)) | 471 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 26.41 |  |  |  | =(50* (0.8)) | 299 |  |  |
| 5. | С509-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов, т | 0.034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.46 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.1)*0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е65-3-1 (Применительно) Снятие газовых кранов, 100 шт. арматуры | 0.04 | 51.92 | 51.59 | 0.33 | 2.08 | 2.06 | 0.01 | 14.16 | 7.15 | 29 | 29 |  |
|  |  |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.01 | 1 | 14.08 |  |  |  |
|  | Объем: 1+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1.53 |  |  |  | =(74* (0.85)) | 18 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 1.04 |  |  |  | =(50* (0.8)) | 12 |  |  |
| 7. | С509-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов, т | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.04)*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 1 153.84 | 402.73 | 631.54 |  |  | 9 067 | 5 703 | 2 810 |
|  |  |  | 119.56 | 63.31 |  |  |  | 554 | 896 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 767.54 | 100.46 | 623.40 |  |  | 4 488 | 1 423 | 2 774 |
|  |  |  | 43.68 | 62.04 |  |  |  | 291 | 878 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1) | 186.88 |  |  |  |  | 2 255 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1) | 115.38 |  |  |  |  | 1 289 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 069.80 |  |  |  |  | 8 032 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 386.30 | 302.27 | 8.14 |  |  | 4 579 | 4 280 | 36 |
|  |  |  | 75.88 | 1.27 |  |  |  | 263 | 18 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2, 4, 6) | 224.62 |  |  |  |  | 2 708 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2, 4, 6) | 151.77 |  |  |  |  | 1 719 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 762.69 |  |  |  |  | 9 006 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 1 832.49 |  |  |  |  | 17 038 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 39.22 |  |  |  |  | 365 |  |  |
|  | ИТОГО со Строительным контролем | 1 871.71 |  |  |  |  | 17 403 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 37.43 |  |  |  |  | 348 |  |  |
|  | ИТОГО С Непредвиденными расходами | 1 909.14 |  |  |  |  | 17 751 |  |  |
|  | НДС 18% | 343.65 |  |  |  |  | 3 195 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 2 252.79 |  |  |  |  | 20 946 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 411.50 |  |  |  |  | 4 963 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 267.15 |  |  |  |  | 3 008 |  |  |
|  | Раздел 2. Внутреннее газоснабжение |
| 8. | Е19-01-006-01 Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм, 1 клапан | 36 | 53.46 | 30.58 | 14.58 | 1 924.59 | 1 100.91 | 524.88 | 14.16 | 6.81 | 19 943 | 15 589 | 3 574 |
|  |  |  |  | 8.30 |  |  | 298.80 |  | 2.61 | 1 |  | 780 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-2575:[ М-(35.19=23463.00*0.0015) ]; С507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 266.05 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 15 277 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 781.65 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 8 730 |  |  |
| 9. | С301-0731 Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-20, шт. | 36 | 72.15 |  |  | 2 597.50 |  |  |  |  | 9 689 |  |  |
|  |  |  |  | 72.15 |  |  | 2 597.50 |  | 3.73 |  |  | 9 689 |  |
|  | Поправки: М: =269.13/3.73 |
| 10. | Е16-05-001-01 Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт. | 40 | 34.18 | 19.54 | 5.96 | 1 367.03 | 781.63 | 238.20 | 14.15 | 5.72 | 13 304 | 11 060 | 1 363 |
|  |  |  |  | 8.68 |  |  | 347.20 |  | 2.54 | 1 |  | 882 |  |
|  | Объем: 4+36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-2575:[ М-(25.81=23463.00*0.0011) ]; С507-0980:[ М-(60.00=30.00*2) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 898.87 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 10 839 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 554.96 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 6 194 |  |  |
| 11. | С302-1484 Кран шаровой В-В размером 3/4", шт. | 36 | 94.90 |  |  | 3 416.40 |  |  |  |  | 5 527 |  |  |
|  |  |  |  | 94.90 |  |  | 3 416.40 |  | 153.53 |  |  | 5 527 |  |
| 12. | С302-1483 Кран шаровой В-В размером 1/2", шт. | 4 | 74.66 |  |  | 298.64 |  |  |  |  | 372 |  |  |
|  |  |  |  | 74.66 |  |  | 298.64 |  | 93.04 |  |  | 372 |  |
| 13. | Е16-05-001-02 Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт. | 4 | 35.69 | 19.54 | 7.47 | 142.76 | 78.16 | 29.88 | 14.15 | 6.18 | 1 382 | 1 106 | 185 |
|  |  |  |  | 8.68 |  |  | 34.72 |  | 2.63 | 1 |  | 91 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-2576:[ М-(22.64=20580.00*0.0011) ]; С507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 89.88 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 1 084 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 55.49 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 619 |  |  |
| 14. | С302-3237 Краны натяжные газовые муфтовые, чугунные диаметром 32 мм, шт. | 4 | 93.28 |  |  | 373.12 |  |  |  |  | 1 434 |  |  |
|  |  |  |  | 93.28 |  |  | 373.12 |  | 358.49 |  |  | 1 434 |  |
| 15. | Е22-03-014-01 (Применительно) Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм, 1 фланец | 1 | 122.33 | 6.00 | 53.93 | 122.33 | 6.00 | 53.93 | 14.17 | 4.62 | 501 | 85 | 249 |
|  |  |  |  | 62.40 | 5.67 |  | 62.40 | 5.67 | 2.67 | 14.13 |  | 167 | 80 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 13.65 |  |  |  | =(117* (0.85)) | 163 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 8.87 |  |  |  | =(75.65* (0.8)) | 101 |  |  |
| 16. | Прайс-лист. Соединение изолирующее под приварку DN40, СИ-40с, ООО "Вектор-Р", шт. | 1 | 459.56 |  |  | 459.56 |  |  | 1 | 1 | 1 659 |  |  |
|  |  |  |  | 459.56 |  |  | 459.56 |  | 3.61 | 1 |  | 1 659 |  |
|  | Поправки: М: =1610.7*1.03/3.61 |
| 17. | Е16-02-003-02 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 0.12 | 4 053.94 | 435.51 | 99.99 | 486.47 | 52.26 | 12.00 | 14.16 | 7.19 | 2 274 | 740 | 86 |
|  |  |  |  | 3 518.44 | 3.41 |  | 422.21 | 0.41 | 3.43 | 14.11 |  | 1 448 | 6 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 60.57 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 731 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37.40 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 418 |  |  |
| 18. | Е16-02-003-03 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.45 | 4 338.84 | 435.51 | 99.99 | 1 952.48 | 195.98 | 45.00 | 14.16 | 7.19 | 9 363 | 2 775 | 324 |
|  |  |  |  | 3 803.34 | 3.41 |  | 1 711.50 | 1.53 | 3.66 | 14.11 |  | 6 264 | 22 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 227.14 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 2 741 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 140.23 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 1 566 |  |  |
| 19. | Е16-02-003-04 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 0.3 | 4 628.43 | 435.51 | 99.99 | 1 388.53 | 130.65 | 30.00 | 14.16 | 7.19 | 6 732 | 1 850 | 216 |
|  |  |  |  | 4 092.93 | 3.41 |  | 1 227.88 | 1.02 | 3.8 | 14.11 |  | 4 666 | 14 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 151.42 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 1 827 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 93.49 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 1 044 |  |  |
| 20. | Е16-02-003-05 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода | 0.23 | 5 286.71 | 435.51 | 99.99 | 1 215.94 | 100.17 | 23.00 | 14.16 | 7.19 | 5 769 | 1 418 | 165 |
|  |  |  |  | 4 751.21 | 3.41 |  | 1 092.78 | 0.78 | 3.83 | 14.11 |  | 4 185 | 11 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 116.09 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 1 400 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 71.67 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 800 |  |  |
| 21. | Е16-02-003-06 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.175 | 831.58 | 551.75 | 184.92 | 145.53 | 96.56 | 32.36 | 14.16 | 7.14 | 1 661 | 1 367 | 231 |
|  |  |  |  | 94.91 | 4.31 |  | 16.61 | 0.75 | 3.75 | 14.14 |  | 62 | 11 |
|  | Вычт.ресурсы: С302-1316:[ М-(5090.00=50.90*100) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 111.91 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 1 350 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 69.09 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 772 |  |  |
| 22. | С103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 17.5 | 38.32 |  |  | 670.60 |  |  |  |  | 2 295 |  |  |
|  |  |  |  | 38.32 |  |  | 670.60 |  | 131.17 |  |  | 2 295 |  |
| 23. | Е22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных (переход), 1 т фасонных частей | 0.002 | 29 489.45 | 5 746.64 | 22 584.42 | 58.98 | 11.49 | 45.17 | 14.15 | 4.67 | 385 | 163 | 211 |
|  |  |  |  | 1 158.39 | 2 336.58 |  | 2.32 | 4.67 | 4.89 | 14.15 |  | 11 | 66 |
|  | Объем: (4*0.2+4*0.2+2*0.2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С103-1009:[ М-(6634.90=6634.90*1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 18.91 |  |  |  | =(117* (0.85)) | 227 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 12.28 |  |  |  | =(75.65* (0.8)) | 140 |  |  |
| 24. | Прайс-лист. Переход К Д42х3,6-33,7х3,2, шт. | 4 | 9.39 |  |  | 37.55 |  |  | 1 | 1 | 140 |  |  |
|  |  |  |  | 9.39 |  |  | 37.55 |  | 3.73 | 1 |  | 140 |  |
|  | Поправки: М: =34*1.03/3.73 |
| 25. | С507-2278 Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм, шт. | 2 | 32.66 |  |  | 65.32 |  |  |  |  | 99 |  |  |
|  |  |  |  | 32.66 |  |  | 65.32 |  | 49.49 |  |  | 99 |  |
| 26. | Прайс-лист. Переход К Д33,7х3,2-26,9х3,2, шт. | 4 | 8.56 |  |  | 34.24 |  |  | 1 | 1 | 128 |  |  |
|  |  |  |  | 8.56 |  |  | 34.24 |  | 3.73 | 1 |  | 128 |  |
|  | Поправки: М: =31*1.03/3.73 |
| 27. | Е22-03-014-01 (Применительно) Приварка в проектируемый стальной трубопровод диаметром до 50 мм, 1 шт. | 36 | 41.70 | 4.35 | 35.95 | 1 501.20 | 156.60 | 1 294.20 | 14.17 | 4.62 | 8 333 | 2 219 | 5 979 |
|  |  |  |  | 1.40 | 3.78 |  | 50.40 | 136.08 | 2.67 | 14.13 |  | 135 | 1 923 |
|  | Вычт.ресурсы: С507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ] |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 342.44 |  |  |  | =(117* (0.85)) | 4 101 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 222.44 |  |  |  | =(75.65* (0.8)) | 2 527 |  |  |
|  | Прокладка газопровода Ду32, 25, 20 в футляре через перекрытие |
| 28. | Е46-03-009-07 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт. | 0.36 | 3 160.84 | 728.55 | 2 432.29 | 1 137.90 | 262.28 | 875.62 | 14.17 | 4.37 | 7 543 | 3 716 | 3 826 |
|  |  |  |  |  | 237.28 |  |  | 85.42 | 1 | 14.15 |  |  | 1 209 |
|  | Объем: 16+16+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 344.22 |  |  |  | =(99* (0.85)) | 4 137 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 208.62 |  |  |  | =(59.5* (0.8)) | 2 364 |  |  |
| 29. | Е16-02-003-06 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.1224 | 5 921.58 | 551.75 | 184.92 | 724.80 | 67.53 | 22.63 | 14.16 | 7.14 | 3 498 | 956 | 162 |
|  |  |  |  | 5 184.91 | 4.31 |  | 634.63 | 0.53 | 3.75 | 14.14 |  | 2 380 | 7 |
|  | Объем: 0.34*36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 78.27 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 944 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48.32 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 539 |  |  |
| 30. | Е52-15-1 Герметизация проходов труб через стены, 100 шт. | 0.36 | 2 158.12 | 598.10 | 1.01 | 776.92 | 215.32 | 0.36 | 14.16 | 7.98 | 7 575 | 3 049 | 3 |
|  |  |  |  | 1 559.01 |  |  | 561.24 |  | 8.06 | 1 |  | 4 524 |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 200.25 |  |  |  | =(93* (0.85)) | 2 409 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 161.49 |  |  |  | =(75* (0.8)) | 1 829 |  |  |
|  | Прокладка газопровода Ду32 в футляре через стену |
| 31. | Е46-03-009-08 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт. | 0.04 | 4 220.60 | 946.05 | 3 274.55 | 168.82 | 37.84 | 130.98 | 14.17 | 4.37 | 1 109 | 536 | 572 |
|  |  |  |  |  | 319.44 |  |  | 12.78 | 1 | 14.15 |  |  | 181 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 50.11 |  |  |  | =(99* (0.85)) | 602 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 30.37 |  |  |  | =(59.5* (0.8)) | 344 |  |  |
| 32. | Е16-02-003-06 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.024 | 5 921.58 | 551.75 | 184.92 | 142.12 | 13.24 | 4.44 | 14.16 | 7.14 | 686 | 188 | 32 |
|  |  |  |  | 5 184.91 | 4.31 |  | 124.44 | 0.10 | 3.75 | 14.14 |  | 467 | 1 |
|  | Объем: 0.6*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 15.34 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 185 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 9.47 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 106 |  |  |
| 33. | Е52-15-1 Герметизация проходов труб через стены, 100 шт. | 0.04 | 2 158.12 | 598.10 | 1.01 | 86.32 | 23.92 | 0.04 | 14.16 | 7.98 | 842 | 339 |  |
|  |  |  |  | 1 559.01 |  |  | 62.36 |  | 8.06 | 1 |  | 503 |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 22.25 |  |  |  | =(93* (0.85)) | 268 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 17.94 |  |  |  | =(75* (0.8)) | 203 |  |  |
|  | Испытания газопровода |
| 34. | Е19-01-015-01 Пневматическое испытание газопроводов, 100 м газопровода | 1.355 | 641.35 | 576.01 |  | 869.03 | 780.50 |  | 14.16 | 1 | 11 307 | 11 052 |  |
|  |  |  |  | 65.34 |  |  | 88.54 |  | 2.88 | 1 |  | 255 |  |
|  | Объем: 40.5+95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 897.58 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 10 831 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 554.16 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 6 189 |  |  |
| 35. | Е24-02-121-01 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 4 | 151.29 | 43.97 | 47.18 | 605.17 | 175.87 | 188.70 | 14.16 | 6.23 | 4 616 | 2 490 | 1 176 |
|  |  |  |  | 60.15 |  |  | 240.60 |  | 3.95 | 1 |  | 950 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 205.77 |  |  |  | =(117* (0.85)) | 2 465 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 133.66 |  |  |  | =(75.65* (0.8)) | 1 519 |  |  |
| 36. | Е15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0821 | 1 443.24 | 921.78 | 5.06 | 118.49 | 75.68 | 0.42 | 14.16 | 7.87 | 1 182 | 1 072 | 3 |
|  |  |  |  | 516.40 | 0.20 |  | 42.40 | 0.02 | 2.53 | 14.08 |  | 107 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 71.92 |  |  |  | =(94.5* (0.85)) | 858 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 35.58 |  |  |  | =(46.75* (0.8)) | 397 |  |  |
| 37. | Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0477 | 128.93 | 82.80 | 15.62 | 6.15 | 3.95 | 0.74 | 14.16 | 2.68 | 62 | 56 | 2 |
|  |  |  |  | 30.51 | 0.17 |  | 1.46 | 0.01 | 2.92 | 14.45 |  | 4 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С113-0021:[ М-(245.95=20496.00*0.012) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 3.21 |  |  |  | =(81* (0.85)) | 39 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2.38 |  |  |  | =(59.5* (0.8)) | 27 |  |  |
| 38. | Е13-03-004-05 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0477 | 839.70 | 32.83 | 11.88 | 40.05 | 1.57 | 0.57 | 14.16 | 3.76 | 145 | 22 | 2 |
|  |  |  |  | 794.99 | 0.17 |  | 37.92 | 0.01 | 3.18 | 14.45 |  | 121 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1.28 |  |  |  | =(81* (0.85)) | 15 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 0.95 |  |  |  | =(59.5* (0.8)) | 11 |  |  |
| 39. | Е24-02-090-01 Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм, 10 врезок | 0.1 | 1 417.20 | 490.99 | 509.93 | 141.72 | 49.10 | 50.99 | 14.16 | 4.9 | 1 106 | 695 | 250 |
|  |  |  |  | 416.28 |  |  | 41.63 |  | 3.87 | 1 |  | 161 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 57.45 |  |  |  | =(117* (0.85)) | 688 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37.32 |  |  |  | =(75.65* (0.8)) | 424 |  |  |
| 40. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 0.21 | 7.53 |  | 7.53 | 1.58 |  | 1.58 |  | 6.01 | 10 |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =45.28/6.01 |
| 41. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 0.21 | 27.21 |  | 27.21 | 5.71 |  | 5.71 |  | 6.01 | 34 |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =163.53/6.01 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 23 083.55 | 4 417.21 | 3 611.40 |  |  | 130 705 | 62 543 | 18 655 |
|  |  |  | 15 054.97 | 249.78 |  |  |  | 49 506 | 3 531 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 65.32 |  |  |  |  | 99 |  |  |
|  |  |  | 65.32 |  |  |  |  | 99 |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 65.32 |  |  |  |  | 99 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 65.32 |  |  |  |  | 99 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 8 096.31 | 2 901.03 | 3 173.89 |  |  | 66 620 | 41 083 | 15 891 |
|  |  |  | 2 021.42 | 244.66 |  |  |  | 9 645 | 3 459 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 531.35 |  |  |  |  | 1 927 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 8, 34; %=99 - по стр. 15, 23, 27, 35, 39; %=84 - по стр. 28, 31; %=79 - по стр. 30, 33; %=80 - по стр. 36; %=69 - по стр. 37, 38) | 3 495.07 |  |  |  |  | 42 079 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 8, 34; %=61 - по стр. 15, 23, 27, 35, 39; %=48 - по стр. 28, 31, 37, 38; %=60 - по стр. 30, 33; %=37 - по стр. 36) | 2 207.69 |  |  |  |  | 24 804 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 13 799.07 |  |  |  |  | 133 503 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 14 921.92 | 1 516.18 | 437.51 |  |  | 63 986 | 21 460 | 2 764 |
|  |  |  | 12 968.23 | 5.12 |  |  |  | 39 762 | 72 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 10, 13, 17-21, 29, 32) | 1 749.50 |  |  |  |  | 21 101 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 10, 13, 17-21, 29, 32) | 1 080.12 |  |  |  |  | 12 058 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 17 751.54 |  |  |  |  | 97 145 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 31 615.93 |  |  |  |  | 230 747 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 676.58 |  |  |  |  | 4 938 |  |  |
|  | ИТОГО со Строительным контролем | 32 292.51 |  |  |  |  | 235 685 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 645.85 |  |  |  |  | 4 714 |  |  |
|  | ИТОГО С Непредвиденными расходами | 32 938.36 |  |  |  |  | 240 399 |  |  |
|  | НДС 18% | 5 928.90 |  |  |  |  | 43 272 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 38 867.26 |  |  |  |  | 283 671 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 5 244.57 |  |  |  |  | 63 180 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 3 287.81 |  |  |  |  | 36 862 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 24 237.39 | 4 819.94 | 4 242.94 |  |  | 139 772 | 68 246 | 21 465 |
|  |  |  | 15 174.53 | 313.09 |  |  |  | 50 060 | 4 427 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 65.32 |  |  |  |  | 99 |  |  |
|  |  |  | 65.32 |  |  |  |  | 99 |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 65.32 |  |  |  |  | 99 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 65.32 |  |  |  |  | 99 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 8 863.85 | 3 001.49 | 3 797.29 |  |  | 71 108 | 42 506 | 18 665 |
|  |  |  | 2 065.10 | 306.70 |  |  |  | 9 936 | 4 337 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 531.35 |  |  |  |  | 1 927 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 8, 34; %=99 - по стр. 15, 23, 27, 35, 39; %=84 - по стр. 28, 31; %=79 - по стр. 30, 33; %=80 - по стр. 36; %=69 - по стр. 37, 38) | 3 681.95 |  |  |  |  | 44 334 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 8, 34; %=61 - по стр. 15, 23, 27, 35, 39; %=48 - по стр. 28, 31, 37, 38; %=60 - по стр. 30, 33; %=37 - по стр. 36) | 2 323.07 |  |  |  |  | 26 093 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 14 868.87 |  |  |  |  | 141 535 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 15 308.22 | 1 818.45 | 445.65 |  |  | 68 565 | 25 740 | 2 800 |
|  |  |  | 13 044.11 | 6.39 |  |  |  | 40 025 | 90 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2, 4, 6; %=98 - по стр. 10, 13, 17-21, 29, 32) | 1 974.12 |  |  |  |  | 23 809 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2, 4, 6; %=56 - по стр. 10, 13, 17-21, 29, 32) | 1 231.89 |  |  |  |  | 13 777 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 18 514.23 |  |  |  |  | 106 151 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 33 448.42 |  |  |  |  | 247 785 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 715.80 |  |  |  |  | 5 303 |  |  |
|  | ИТОГО со Строительным контролем | 34 164.22 |  |  |  |  | 253 088 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 683.28 |  |  |  |  | 5 062 |  |  |
|  | ИТОГО С Непредвиденными расходами | 34 847.50 |  |  |  |  | 258 150 |  |  |
|  | НДС 18% | 6 272.55 |  |  |  |  | 46 467 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 41 120.05 |  |  |  |  | 304 617 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 5 656.07 |  |  |  |  | 68 143 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 3 554.96 |  |  |  |  | 39 870 |  |  |

| Составил: | Инженер сметчик Менчева Н.М. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Сдал: | Директор Сабадаш И.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Применение сметных нормативов проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |