| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Исполнительный директор ООО «УКБР № 1» |
| ________________ /_С.Б. Русович_/ | _____________ / И.Ю. Чоглоков / |
| «____» __________ 2014 года | «____» __________ 2014 года |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:                                                  ул. Киевская, дом № 153-157, г. Калининград (по решению суда).

- Основные данные по объекту.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный, трехэтажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Киевская, дом № 153-157 |
| 3 | Заказчик | ООО «УКБР №1» |
| 4 | Данные подрядной организации | По результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | По результатам конкурса |
| 7 | Стадийность | Строительно-ремонтные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания |

2. Технические условия и требования

- В многоквартирном доме № 153-157 по ул. Киевской необходимо   выполнить по решению Московского районного суда г. Калининграда от 08.06.2012 года капитальный  ремонт:

- крыши, с заменой всех прогнивших элементов стропильной системы и обрешетки;

- фасадов, со снятием старой штукатурки, ремонтом кирпичной кладки стен, заделкой трещин, улучшенной штукатуркой и покраской наружных стен фасадов здания;

- балконов и эркеров;

- утепления чердачного перекрытия;

- подвальных окон;

- отмостки вокруг здания;

- крылец входов.

- Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося многоквартирного жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  Подрядчика, ответственный за производство работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику.

- Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы основных материалов до начала производства работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

- Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более  180   календарных дней.

- В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно  уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком и МКУ «КР МКД» технологические карты на выполнение капитального ремонта многоквартирного жилого дома с деталировкой узлов.

- Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, информационный баннер.

- Передача объекта Подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.

- Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ.

- Стоимость капитального ремонта: согласно утвержденной сметной стоимости.

- Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

- Все ремонтные работы производятся на основании: требований СНиП, МДС, ГОСТ и прочих нормативных документов, действующих на территории РФ.

- Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем, МКУ «КР МКД».

- Заказчик совместно с Подрядчиком и представителем строительного контроля имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

- Подрядчик до подписания договора подряда имеет право заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить  Заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

3. Материалы.

| № п/п | Наименование, марка применяемых материалов | Допуски, ограничения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Крыша. |  |  |
| 1. | Брус обрезной | Сеч. 100х150мм | Не менее |
| 2. | Стойки из бревен | Сеч. Ø 150мм | Не менее |
| 3. | Доска обрезная | Сеч. 50х150 | Не менее |
| 4. | Брус обрезной | Сеч. 150х150мм | Не менее |
| 5. | Кирпич керамический одинарный | М 125 | Не менее |
| 6. | Доска обрезная | Толщ. 30мм | Не менее |
| 7. | Сталь оцинкованная с полимерным покрытием | Толщ. 0.5мм | Не менее |
| 8. | Брусок обрезной | Сеч. 50х50мм | Не менее |
| 9. | Этернит в комплекте | RAL 8004 | Согласовать |
| 10. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм) | Разм. 0.7х0.9м | Согласовать |
| 11. | Желоба подвесные | Сеч. Ø 150мм | Не менее |
| 12. | Водосточные трубы | Сеч. Ø 120мм | Не менее |
| 13. | Сталь оцинкованная | Толщ. 0.7мм | Не менее |
| 14. | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» | Аналог | Согласовать |
| 15. | Минеральная вата «ISOVER» КТ-40, толщ. 50мм | Аналог | Согласовать |
| 16. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ | Аналог | Согласовать |
| 17. | Жалюзийные решетки метал. (0.5х1.0м) | Аналог | Согласовать |
|  | Раздел 2. Чердачное перекрытие. |  |  |
| 1. | Доска обрезная | Толщ. 40мм | Согласовать |
| 2. | Минеральная вата «ISOVER» КТ-40, толщ. 50мм | Аналог | Согласовать |
| 3. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ | Аналог | Согласовать |
|  | Раздел 3. Фасад. |  |  |
| 1. | Кирпич керамический одинарный | М 125 | Не менее |
| 2. | Грунтовка воднодисперсная CERESIT CT17 | Аналог | Согласовать |
| 3. | Сталь оцинкованная | Толщ. 0.7мм | Не менее |
| 4. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм) | Разм. 0.7х1.15м | Согласовать |
| 5. | Жалюзийные решетки метал. СТД 302 | Аналог | Согласовать |
|  | Раздел 4. Крыльца входов. |  |  |
| 1. | Бетон | В-15 | Не менее |
| 2. | Арматурная сталь класса А-111 | Ø 8мм | Не менее |
|  | Раздел 5. Балконы, эркеры. |  |  |
| 1. | Сталь оцинкованная | Толщ. 0.7мм | Не менее |
| 2. | Арматурная сталь класса А-111 | Ø 8мм | Не менее |
| 3. | Бетон | В-15 | Не менее |
| 4. | Поликарбонат сотовый цветной толщ. 4мм | Аналог | Согласовать |

Ходовые доски выполнить сплошным настилом шириной не менее 600 мм, из обрезной доски толщиной 40 мм.

Ветровая и лобовая доска перед покраской в обязательном порядке должна быть острогана.

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде.

4. Качество работ и организационные вопросы:

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект у Заказчика по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, Заказчик и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе производства работ ранее согласованную технологию и строительные материалы (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры по устранению выявленных замечаний и до их устранения к дальнейшим работам не приступать.

Подрядчику до сдачи объекта в эксплуатацию в обязательном порядке произвести испытания выполненных ограждений кровель и огнебиозащиты деревянных конструкций лицензированными специализированными организациями с предоставлением актов испытаний.

Приемка объекта в эксплуатацию будет производиться только после устранения всех выявленных замечаний и возмещения причиненного ущерба при производстве ремонтных работ.

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |