«СОГЛАСОВАНО»                               	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МКУ « КРМКД»                   	Директор

ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»

_____________   С. Б. Русович                   _____________    Ю.С.Королев

«____»______________ 2013года              «____»_____________ 2013года

Техническое задание

на капитальный ремонт кровли из металлочерепицы

МКД №7-9 по ул. Сержанта Мишина в Центральном районе

г.Калининграда.

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом, трехэтажный |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Ул. Сержанта Мишина, д. 7-9 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Согласно договора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №7-9 по ул. Сержанта Мишина необходимо выполнить капитальный ремонт кровли из металлочерепицы. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. Стоимость материалов поставщика обосновать накладной. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с МКУ «КР МКД» |
| 5 | Цена лота: согласно сметной документации. |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 90 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» МДС 12-47.2008 «Устройство кровли из металлочерепицы. Проект производства работ» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 11 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 12 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 13 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |
| 14 | Кровля средней сложности, 4 ската. |

3. Перечень основных работ и материалов по капитальному

ремонту кровли из металлочерепицы по адресу: ул. Сержанта Мишина, д. 7-9

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-008-03 | Разборка покрытий кровель из и черепицы | 100 м2 покрытия | 4.6076 |
| 2. | Е58-18-4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 4.15 |
| 3. | Е58-18-3 | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше | 100 м2 сменяемой обрешетки | 4.6076 |
| 4. | Е58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.12 |
| 5. | Е58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.68 |
| 6. | Е58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки) | 100 м | 0.875 |
| 7. | Е10-01-022-01 | Подшивка карнизов доской (прим.) | 100 м2 потолка | 0.4246 |
| 8. | Е15-04-024-02 | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4246 |
| 9. | Е10-01-010-01 | Разборка элементов каркаса из брусьев (прим.) | 1 м3 древесины в конструкции | 0.12 |
| 10. | Е10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0.12 |
| 11. | Е26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 12.44052 |
| 12. | С113-8070 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 257.518764 |
| 13. | Е14-02-015-01 | Устройство пароизоляционной пленки (прим). | 100 м2 покрытия | 4.6076 |
| 14. | С101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 575.95 |
| 15. | Е12-01-023-03 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам сложная кровля | 100 м2 кровли | 4.6076 |
| 16. | С101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 35.28 |
| 17. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.772 |
| 18. | Е12-01-012-01 | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.732 |
| 19. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.772 |
| 20. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.772 |
| 21. | Е58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.372 |
| 22. | Е58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 23. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.05 |
| 24. | Е58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.05 |
| 25. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.34 |
| 26. | Е58-2-3 | Разборка слуховых окон треугольных | 100 окон | 0.06 |
| 27. | Е10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 6 |
| 28. | Цена поставщика. | Окна металопластиковые | м2 | 2.1 |
| 29. | Е10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков (прим.) | 100 м2 проемов | 0.0084 |
| 30. | Цена поставщика. | Окно- люк Starlight | м2 | 0.84 |
| 31. | Е10-01-008-08 | Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.15 |
| 32. | С101-3190 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.066 |
| 33. | Е60-7-7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.02 |
| 34. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.084 |
| 35. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.01 |
| 36. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.066 |
| 37. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 3 каналов | 100 м труб | 0.01 |
| 38. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.044 |
| 39. | Е46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.072 |
| 40. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.072 |
| 41. | Е15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.072 |
| 42. | Е46-01-008-01 | Ремонт бетонных оголовников (прим.) | 1 м3 | 0.14 |
| 43. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 64.79578 |
| 44. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 64.79578 |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,52 мм с полимерным покрытием. |
| --- | --- |
| 2 | Доска необрезная хвойных пород длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 25 мм, II сорт |
| 3 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 4 | Доска обрезная для усиления стропильной системы 150х50мм |
| 5 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 6 | Огнебиозащита Антисептик-антипирин «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины |
| 7 | Кирпич керамический одинарный размером 250х120х65 марки 200 |
| 8 | Окно металлопластиковое 6х0,35 м.кв. |
| 9 | Водосточная система по расчету |
| 10 | Снегозадержание по расчету |
| 11 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа не менее 0,5мм |
| 12 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН |
| 13 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием |
| 14 | Окно-люк выхода на крышу Starlight 0,42х2 м.кв. |

Примеры узлов:

|  | Снегозадержание: Снегозадержатель крепится под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием ок. 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большим шурупом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размера. |
| --- | --- |
|  | Разделки дымоходов: Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и металлочерепица (как показано на рисунке). Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту (например, Экобит). |
|  | Монтаж коньковой планки: Для вентиляции подкровельного пространства листы не должны сходиться под коньковой планкой вплотную друг к другу. По верхнему краю металлочерепицы приклейте уплотнительную ленту. Конек прикрепите к листам саморезами в верхней точке каждой второй волны. Нахлест планок по длине 10 см. |

|  | Кровельное ограждение: Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Обрешетка под нее выполняется сплошной. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия Ш11 мм в верхний и Ш9 мм в нижней перекладине секции и опоре, через которые осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами М10х35 и М8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места сопряжения секций герметизируют. |
| --- | --- |
|  | Монтаж желобов: При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы. |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. Представлять Заказчику расчет стоимости НДС на материалы и механизмы (для организаций - Подрядчиков работающих на упрощенной системе налогообложения). По окончании работ представлять исполнительные схемы.

3. Сертификаты качества на материалы, счета фактуры на приобретенные материалы, указанные в смете как «Цена Поставщика».

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Подпись: _______________ |  |
| --- | --- | --- |