Приложение №___ к договору №___от «___»___________2013г.

| «СОГЛАСОВАНО» Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМД» Русович С.Б. _____________________ «______»__________________2013 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «ЖЭУ № 7» Просвирина Т.В.___________________ «_____»___________________2013 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли 5-этажного многоквартирного дома № 51-57 по  ул. Сергеева, г. Калининград.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Сергеева, 51-57 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ № 7» Ленинградский район |
| 4 | Данные подрядной организации | По результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по календарному графику |
| 7 | Стадийность | Строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2. Технические условия и требования

- 1.    В многоквартирном доме необходимо выполнить капитальный ремонт мягкой кровли.

- 2.    Требования к подрядчику: деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

- 3.    Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего многоквартирного дома. Работы  возможно производить с 8.00 до 20.00 по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00, воскресенье выходной. Очередность выполнения работ  должна быть согласована с заказчиком.

- 4.    Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение  вышеуказанных правил. Копия приказа предоставляется Руководству Заказчика.

- 5.     Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в жилых зданиях, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

- 6.    Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

- 7.     Порядок оплаты работ – безналичный расчет, предоплата  30% после подписания договора подряда, окончательный расчет после подписания актов выполненных работ. Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

- 8.     Обязательно заключение договора страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 5-и дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

- 9.    Подрядчик обязан до начала работ на объекте, разработать и предоставить на согласование Заказчику и организации осуществляющий строительный контроль, календарный график и проект производства работ на объекте (ППР), включая технологическую карту производства работ.

- 10.   Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с ведомостью объемов работ, сметной документацией и проектом производства работ включая технологическую карту.

- 11.   Сроки выполнения работ:  90 календарных дней с момента подписания договора.

- 12.   Подрядная организация определяется на конкурсной основе.

- 13.   Заказчик оставляет  за собой право при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем работ всех предусмотренном договором работ, услуг не более чем на 2 процента такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренных договором, или при прекращении потребности в предусмотренном договоре части работ, услуг.

- 14.   Согласовывать с организацией осуществляющей строительный контроль, заказчиком и МКУ ГО «Город Калининград» «Капитальный ремонт многоквартирных домов» все строительные материалы, используемые для выполнения ремонтных работ, при этом не допускать замены учтенных в сметной документации материалов без согласования  с организацией, осуществляющей строительный контроль, заказчиком и МКУ ГО «Город Калининград» «Капитальный ремонт многоквартирных домов».

- 15.  В соответствии  с графиком производства работ должны быть предоставлены строительному контролю для подписания и проверки акты приемки выполненных работ по форме № КС-2, а так же акты освидетельствования скрытых работ.

| 1. | Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ | 100 м2 покрытия | 9.35 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1 | 100 м2 покрытия | 3.1 |
| 3. | Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6 | т | 5.4287 |
| 4. | Битуминизированный картон | т | 8.143 |
| 5. | Термоэластопласт (СБС модификатор) | т | 0.3113 |
| 6. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0.75 |
| 7. | Унифлекс ЭКП сланец серый | м2 | 189 |
| 8. | Устройство защитного слоя из кровельного сланца (прим) | 1 м2 поверхности | 935 |
| 9. | Сланец кровельный | кг | 3852.2 |
| 10. | Установка аэраторов диаметром 80мм (прим) | 1 дефлектор | 14 |
| 11. | Аэратор типа "Поливент" диаметром 80мм | шт | 14 |
| 12. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.75 |
| 13. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1.74 |
| 14. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 1.73 |
| 15. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1.73 |
| 16. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1.43 |
| 17. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.1 |
| 18. | Смена колен водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.2 |
| 19. | Смена воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.1 |
| 20. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 1 |
| 21. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0.27 |
| 22. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.27 |
| 23. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.14 |
| 24. | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 1.2 |
| 25. | На каждый следующий канал добавлять 15 каналов к расценке 58-21-1 | 10 шт. | 0.8 |
| 26. | На каждый следующий канал добавлять 31 канал к расценке 58-21-1 | 10 шт. | 0.4 |
| 27. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 0.058 |
| 28. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0.058 |
| 29. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.02 |
| 30. | Устройство чистых перегородок дощатых однослойных | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.132 |
| 31. | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны | 100 м2 проемов | 0.145 |
| 32. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.013 |
| 33. | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 2 |
| 34. | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 0.058 |
| 35. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 2.046 |
| 36. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 2.046 |

3. Материалы:

1. Кровельное покрытие ВИР-пласт толщиной каждого слоя не менее 14 мм

2. Термоэластопласт (СБС модификатор)

3. Сланец кровельный

4. Желоба из оцинкованной стали толщиной не менее 0,70 мм диаметром 140мм.

5. Водосточные трубы и комплектующие к ним (колена, воронки, отметы) из оцинкованной стали толщиной не менее 0,50 мм диаметром 140мм.

6. Аэратор типа "Поливент"

4. Дополнительные условия:

1.Снятие всех слоев старого покрытия в полном объеме до основания.

2.Выполнить проверку  толщины слоя кровельного покрытия ВИР – пласт.

3. Срок предоставления гарантий качеств –  10 лет

4. Сертификаты качества на материалы.

5. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

6. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

7. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 5-и дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

8. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД».

9. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил:

Главный инженер ООО «ЖЭУ № 7»

Широкожухова С.М.		________________________

Согласовано: