| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «РСУ-6» |
| ________________________ /С.Б. Русович/ | _________________________ /С.Ю. Донцова/ |
| «______»____________________ 2017 г. | «______»____________________ 2017 г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт подвала МКД, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Черниговская, д. 27-31 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Перекрытие подвала |
|  | Усиление в осях Б-В по оси 3 |
| 1. | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.18 |
| 2. | Монтаж металлических балок | 1 т конструкций | 0.345 |
| 3. | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь марки Ст0, № 16-18 | т | 0.2018 |
| 4. | Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс | т | 0.0628 |
| 5. | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм | т | 0.0314 |
| 6. | Болт анкерный диаметром 12 мм | шт. | 18 |
| 7. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0.0328 |
| 8. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0.0166 |
| 9. | Торкретирование нижней поверхности перекрытия бетоном В25 (М 350) при толщине слоя до 20 мм (1слой, 30 мм.) | 100 м2 поверхности | 0.117 |
| 10. | На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02 | 100 м2 поверхности | 0.117 |
| 11. | Торкретирование нижней поверхности перекрытия бетоном В25 (М 350) при толщине слоя до 20 мм (2 слой, 30 мм.) | 100 м2 поверхности | 0.117 |
| 12. | На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02 | 100 м2 поверхности | 0.117 |
|  | Усиление в осях А-Б по оси 2 |
| 13. | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.06 |
| 14. | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. | 0.01 |
| 15. | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.03 |
| 16. | Монтаж металлических конструкций | 1 т конструкций | 0.182 |
| 17. | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь марки Ст0, № 16-18 | т | 0.035 |
| 18. | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0.0035 |
| 19. | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм | т | 0.015 |
| 20. | Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс | т | 0.0209 |
| 21. | Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс | т | 0.0724 |
| 22. | Болт анкерный диаметром 12 мм | шт. | 6 |
| 23. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0.0117 |
| 24. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.0238 |
| 25. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.119 |
| 26. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.119 |
| 27. | Торкретирование нижней поверхности перекрытия бетоном В25 (М 350) при толщине слоя до 20 мм (1слой, 30 мм.) | 100 м2 поверхности | 0.0588 |
| 28. | На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02 | 100 м2 поверхности | 0.0588 |
| 29. | Торкретирование нижней поверхности перекрытия бетоном В25 (М 350) при толщине слоя до 20 мм (2 слой, 30 мм.) | 100 м2 поверхности | 0.0588 |
| 30. | На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02 | 100 м2 поверхности | 0.0588 |
| 31. | Разборка бетонных полов | 1 м3 | 0.03 |
| 32. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.003 |
| 33. | Устройство основания под фундаменты из ПГС | 1 м3 основания | 0.03 |
| 34. | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0.0363 |
| 35. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0003 |
| 36. | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 0.0306 |
| 37. | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.002 |
| 38. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.2006 |
| 39. | Устройство герметизации фундамента пенополистиролом, стык вертикальный | 100 м шва | 0.0022 |
| 40. | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.003 |
| 41. | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0.1 |
| 42. | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0.001 |
| 43. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.0404 |
| 44. | Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 100 | м3 | 0.022 |
| 45. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.064 |
| 46. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.064 |
| 47. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0.018 |
| 48. | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 | 1.98 |
| 49. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.018 |
| 50. | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.018 |
|  | Замена перекрытия (в осях Б-В по оси 2) |
| 51. | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.2 |
| 52. | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.174 |
| 53. | Демонтаж покрытий из досок ламинированных | 100 м2 покрытия | 0.21 |
| 54. | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0.21 |
| 55. | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0.21 |
| 56. | Разборка армокирпичного заполнения | 1 м3 | 13 |
| 57. | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером 250х250х400 мм (для заведения балки в стену) | 100 шт. | 0.05 |
| 58. | Заполнение отверстий цементно-песчаным раствором | 1 м3 заделки | 0.43 |
| 59. | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 150 | м3 | 0.4472 |
| 60. | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.37 |
| 61. | Монтаж металлических конструкций | 1 т конструкций | 1.369 |
| 62. | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь спокойная, № 20-24 | т | 0.5498 |
| 63. | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0.0173 |
| 64. | Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс | т | 0.1811 |
| 65. | Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс | т | 0.0991 |
| 66. | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм | т | 0.0366 |
| 67. | Болт анкерный диаметром 12 мм | шт. | 37 |
| 68. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0.1543 |
| 69. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 0.0907 |
| 70. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0.0665 |
| 71. | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм | т | 0.0002 |
| 72. | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм | т | 0.0005 |
| 73. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.346 |
| 74. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.346 |
| 75. | Устройство перекрытия железобетонного | 100 м3 в деле | 0.058 |
| 76. | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) | м3 | 5.887 |
|  | Полы |
| 77. | Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона | 1 м3 подстилающего слоя | 4.9 |
| 78. | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.508 |
| 79. | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.457 |
|  | Стены (восстановление перегородок) |
| 80. | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0.58 |
| 81. | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.1008 |
| 82. | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0.04 |
| 83. | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.02 |
| 84. | Демонтаж: ванн | 100 приборов | 0.02 |
| 85. | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.04 |
| 86. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.313 |
| 87. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.12 |
| 88. | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.153 |
| 89. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.7711 |
| 90. | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.02 |
| 91. | Перемычка брусковая 8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4) | шт. | 2 |
| 92. | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.39 |
| 93. | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 | 40.17 |
| 94. | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.78 |
| 95. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1.086 |
| 96. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 14.26 |
| 97. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0.12 |
| 98. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 1.58 |
| 99. | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.12 |
| 100. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.306 |
| 101. | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.306 |
| 102. | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1.96 |
| 103. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.162 |
| 104. | Очистка вручную поверхности стен от красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.21 |
| 105. | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21 |
| 106. | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21 |
| 107. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.1008 |
| 108. | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 | м2 | 10.08 |
| 109. | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных | компл. | 6 |
| 110. | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом. | компл. | 6 |
| 111. | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.6 |
| 112. | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0.34 |
| 113. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.012 |
| 114. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.022 |
| 115. | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.14 |
| 116. | Розетка скрытой проводки с заземлением | шт. | 12 |
| 117. | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. | 2 |
| 118. | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.06 |
| 119. | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 6 |
| 120. | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.06 |
| 121. | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке. | шт. | 6 |
| 122. | Коробка установочная У-92 | шт. | 8 |
| 123. | Коробки дляоткрытой проводки. | шт. | 4 |
|  | Потолок |
| 124. | Очистка вручную поверхности потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.52 |
| 125. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0.52 |
| 126. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.52 |
|  | Полы |
| 127. | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.174 |
| 128. | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0.21 |
| 129. | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.21 |
| 130. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.69 |
| 131. | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0.22 |
|  | Сантехнические работы |
| 132. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0.313 |
| 133. | Труба из полипропилена PN 10/32 | м | 29.4 |
| 134. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0.12 |
| 135. | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.4 |
| 136. | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | 4 |
| 137. | Установка смесителей | 10 шт. | 0.6 |
| 138. | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.4 |
| 139. | Установка ванн купальных: прямых чугунных | 10 компл. | 0.2 |
|  | Раздел 2. Пристенный дренаж |
| 140. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.04 |
| 141. | Разборка монолитных перегородок бетонных (спуски в подвал) | 1 м3 | 0.6 |
| 142. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 1.97 |
| 143. | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых | 100 м2 креплений | 2.021 |
| 144. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.045 |
| 145. | прим.Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 113/126 с геотекстильным фильтром, рефленая | 100 м трубопроводов | 1.123 |
| 146. | Труба ПВХ дренажная рифленая в рулонах с геотекстильным фильтром д.113/126мм "WAVIN' | м | 101 |
| 147. | Труба ПВХ трубокласс SN4 д.160 "WAVIN' | м | 12.423 |
| 148. | Универсальная муфта " ln situ" д. 160мм "WAVIN' | шт. | 18 |
| 149. | Устройство дренажных колодцев из труб полипропиленовых гафрированных д.600мм | 100 м трубопроводов | 0.12 |
| 150. | Гофрированная труба колодца с замком д. 600 "WAVIN' | м | 12.12 |
| 151. | Пластиковая крышка колодца с замком д.600 "WAVIN' | шт. | 10 |
| 152. | Днище глухое Tegra 600 h=750мм. "WAVIN' | шт. | 10 |
| 153. | Пробивка в бетонных стенах отверстий площадью до 200 мм. прим. | 100 отверстий | 0.02 |
| 154. | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.01 |
| 155. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.005 |
| 156. | Устройство боковой обсыпки трубопроводов гравием. прим. | 10 м3 основания | 1.32 |
| 157. | Устройство боковой обсыпки под трубопроводы песчаной.прим. | 10 м3 основания | 2.28 |
| 158. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 1.526 |
| 159. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1.526 |
|  | благоустройство |
| 160. | Демонтаж металлических столбов. (забора) | 100 столбов | 0.02 |
| 161. | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 столбов | 0.02 |
| 162. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.06 |
| 163. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 6.6 |
| 164. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.03 |
| 165. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 3.3 |
| 166. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.024 |
| 167. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.04 |
| 168. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 | 1000 м2 покрытия | 0.04 |
|  | монтаж поребрика |
| 169. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.018 |
| 170. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1.98 |
| 171. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня | 0.4 |
| 172. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 40 |
| 173. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1.5 |
| 174. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1.5 |
| 175. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.476 |
| 176. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 76.16 |
|  | Раздел 3. Устранение поступления воды в подвале |
| 177. | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии | 1 м3 | 0.9 |
| 178. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.135 |
| 179. | Зачеканка трубопроводов д. 100мм. | 1 км трубопровода | 0.001 |
| 180. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.117 |
| 181. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.117 |
| 182. | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.9 |
| 183. | Устройство подстилающих слоев: гравийных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.9 |
| 184. | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.9 |
| 185. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.09 |
| 186. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.0166 |
| 187. | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0.0166 |
| 188. | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.09 |
| 189. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-03 (толщ. до 50мм) | 100 м2 стяжки | 0.09 |
| 190. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4.86 |
| 191. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 4.86 |
|  | Раздел 4. Ликвидация приямков спусков в подвал со стороны двора |
| 192. | Демонтаж металлических дверных блоков. | 1 м2 проема | 5.4 |
| 193. | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен | 100 м3 кладки | 0.014 |
| 194. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.5488 |
| 195. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.054 |
| 196. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 0.71 |
| 197. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.054 |
| 198. | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.054 |
| 199. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0.054 |
| 200. | Сетка плетеная из проволоки диаметром 2,5 мм без покрытия, 45х45 мм | м2 | 5.94 |
| 201. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.054 |
| 202. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.054 |
| 203. | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.054 |
| 204. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.047 |
| 205. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.0473 |
| 206. | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 |
|  | Устройство отмостки |
| 207. | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.3 |
| 208. | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.3 |
| 209. | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.3 |

Составил:

ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»	   		                  	                  М.Я. Шуптар

Проверил:

заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»				                  О.В. Толмачева